Παράρτημα ΙΙ

(Άρθρο 1(β))

Μέρος «Α»

Όροι, υποχρεώσεις και διαδικασίες με βάση τις οποίες ενδιαφερόμενος Παροχέας αιτείται απόκτηση Δικαιωμάτων Διέλευσης σε υπό ανάπτυξη περιοχές ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποίηση) με μικρότερο αριθμό από δεκαπέντε (15) οικόπεδα

Εισαγωγή

Στο Παράρτημα αυτό διατυπώνονται οι τεχνικοί όροι που εφαρμόζονται για τους παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Παροχείς) συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων, βάσει των οποίων εκτελούνται οι χωματουργικές εργασίες για ανάπτυξη του δικτύου τους στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποίηση) με μικρότερο αριθμό από δεκαπέντε (15) οικόπεδα.

Στις περιπτώσεις στενών πεζοδρομίων που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος αυτού, η μελέτη διαχωρισμού και τα κατασκευαστικά σχέδια οριστικοποιούνται ανά περίπτωση.

Ο ιδιώτης πρέπει να εξασφαλίζει τη διέλευση τουλάχιστο ενός(1) Παροχέα και υποχρεούται παράλληλα να διαβουλεύεται με όλους τους Παροχείς που έχουν αδειοδοτηθεί και δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη ενσύρματης υποδομής. Οι αρμόδιες Αρχές ελέγχουν κατά πόσο ο ιδιώτης έχει διαβουλευθεί με τους Παροχείς πριν την παροχή οποιασδήποτε έγκρισης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Παροχείς για διέλευση ενσύρματης υποδομής, ο ιδιώτης παραπέμπει το θέμα στο ΓΕΡΗΕΤ για καθορισμό των επόμενων ενεργειών.

Τεχνικοί όροι

Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, τους όρους οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Μελέτη Διαχωρισμού και τα κατασκευαστικά σχέδια φρεατίων και σκαμμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος «Γ» του παρόντος Παραρτήματος.

Ο ιδιώτης καλύπτει το κόστος κατασκευής του χώρου ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και το κόστος κατασκευής των φρεατίων των Παροχέων που προκύπτουν από τον διαχωρισμό οικοπέδων. Οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες εργασίες που προκύπτουν πέραν από αυτές που απαιτούνται για υλοποίηση του διαχωρισμού επιβαρύνουν τους Παροχείς.

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο εργολάβος οφείλει να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους αντιπροσώπους των Παροχέων όπου θα του δοθούν επεξηγηματικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες. Θα γίνεται η διευθέτηση της έκδοσης και παραλαβής των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι Παροχείς παραχωρούν όλες τις σωλήνες και τα συνδετικά υλικά και ο Εργολάβος είναι υπόχρεος να τα παραλαμβάνει από τις αποθήκες των Παροχέων και να τα μεταφέρει στους χώρους εγκατάστασης τους με δικά του έξοδα. Με δική του ευθύνη αυτά φυλάσσονται στο εργοτάξιο και όλα τα πλεονάζοντα υλικά επιστρέφονται στις αποθήκες των Παροχέων και πάλι με δικά του έξοδα. Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια σε αυτά επιβαρύνει τον εργολάβο.

Οι διαστάσεις των σκαμμάτων καθώς και η στρωματοποίηση τους απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια του Μέρους «Γ».

Η εκσκαφή των αυλακιών για την τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει πάντοτε να γίνεται στο στάδιο μετά την τοποθέτηση του υποθεμελίου στα πεζοδρόμια /δρόμους και οπωσδήποτε μετά την τοποθέτηση των λίνιων. Αφού ολοκληρωθεί η εκσκαφή των αυλακιών στο απαιτούμενο βάθος και στην κατάλληλη θέση ο εργολάβος αμέσως ενημερώνει τους αντιπροσώπους των Παροχέων για έλεγχο της εκσκαφής.

Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσώπου των Παροχέων, η δε τοποθέτηση τους πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή. Ο αριθμός των σωλήνων που τοποθετούνται είναι αυτός που καθορίζεται στα σχέδια ή και καθ’ υπόδειξη του αντιπροσώπου των Παροχέων. Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων η εργασία επιβάλλεται να επιθεωρηθεί από τον αντιπρόσωπο των Παροχέων και σε ουδεμία περίπτωση γίνεται αποδεκτή εργασία που έχει καλυφθεί χωρίς να έχει ελεγχθεί. Όπου οι σωλήνες θα χρειαστεί να κοπούν αυτό γίνεται πάντοτε με τη χρήση μηχανικού ή ηλεκτρικού πριονιού ή δίσκου.

Πριν από τον έλεγχο των σωλήνων να εγκαθίσταται μέσα από κάθε σωλήνα μονοκόμματο σχοινί νάιλον πάχους 4-5χιλ. το οποίο να παραμένει εντός των σωλήνων και το οποίο προμηθεύει ο εργολάβος με δικά του έξοδα. Οι σωλήνες να σφραγίζονται με πώματα. Αποθέματα των πωμάτων διατηρούν οι Παροχείς στις αποθήκες τους.

Μετά τον έλεγχο και την αποδοχή, ο επιβλέποντας των Παροχέων μεριμνά για την εγκατάσταση μικρής αλουμινένιας πινακίδας στην οποία αναγράφονται οι λέξεις με τα ονόματα των παροχέων στην κάθετη πλευρά εκείνης της λίνιας, στα όρια της οποίας καταλήγουν τα άκρα των σωληνώσεων όπως φαίνεται στο σχέδιο 1. Η πινακίδα αυτή αποτελεί σήμανση για τα άκρα των σωληνώσεων στις περιπτώσεις των διασταυρώσεων (crossings).

Μετά την αποπεράτωση της εργασίας (μετά την τοποθέτηση του κατάλληλου υλικού επιχωμάτωσης) ο εργολάβος έχει υποχρέωση με δικά του έξοδα να ελέγχει και καθαρίζει τις σωλήνες με πέρασμα σακούλας δεμένης σε κόμπο που να έχει ελάχιστη διάμετρο 8 εκ., πάντοτε στην παρουσία του αντιπρόσωπου των Παροχέων, όποτε ο αντιπρόσωπος το κρίνει απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις όπου οι  προτεινόμενες σωλήνες θα ενωθούν με υφιστάμενες σωλήνες των Παροχέων αυτό γίνεται με τη δέουσα προσοχή και υποδείξεις του αντιπροσώπου των Παροχέων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου.

Όπου οι προτεινόμενες σωλήνες καταλήγουν σε υφιστάμενο φρεάτιο των Παροχέων και που βρίσκεται μέσα στο χώρο του εργοταξίου του, αυτό γίνεται και πάλιν με ευθύνη και έξοδα  του εργολάβου όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Γίνεται το ξετρύπημα του υφιστάμενου φρεατίου με κατάλληλα μέσα (το ξετρύπημα να είναι τέτοιας διαμέτρου που να επιτρέπει το πέρασμα όλων των σωλήνων). Ακολουθεί η προσαρμογή των σωλήνων καθώς το σοβάτισμα των τοιχωμάτων του φρεατίου. Μετά το τέλος της εργασίας ο εργολάβος οφείλει να καθαρίσει το φρεάτιο και να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά. Κατά την εκτέλεση της εργασίας λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του υφιστάμενου δικτύου των Παροχέων και οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό επιβαρύνει τον εργολάβο.

Οποιαδήποτε εργασία απαιτεί την επίβλεψη του αντιπροσώπου των Παροχέων αυτή γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες των Παροχέων.

Οι Παροχείς έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης της κατασκευής του κάθε έργου  κατά τα πιο κάτω στάδια:

●   Στην τοποθέτηση της υποδομής στην ορθή θέση και βάθος.

●   Στη τοποθέτηση άμμου πάχους  15 εκ. πάνω από τις σωλήνες στα πεζοδρόμια.

●   Στην τοποθέτηση άμμου πάχους  15 εκ. πάνω από τις σωλήνες και επιπλέον τοποθέτηση μπετόν (C25) πάχους 20 εκ., υλικό γεμίσματος & άσφαλτος, στις διασταυρώσεις δρόμων,

●   Τοποθέτηση πλαστικού σχοινιού (οδηγός) στις σωλήνες.

●  Τοποθέτηση πλαστικού πώματος στα άκρα των σωλήνων.

●  Τοποθέτηση στην “λίνια“ του πεζοδρομίου, πινακίδας σήμανσης για ύπαρξη σωλήνας διασταύρωσης στο δρόμο.

Μέρος «Β»

Όροι, υποχρεώσεις και διαδικασίες με βάση τις οποίες ενδιαφερόμενος Παροχέας αιτείται απόκτηση Δικαιωμάτων Διέλευσης σε υπό ανάπτυξη περιοχές ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποίηση) με μεγαλύτερο αριθμό από δεκαπέντε (15) οικόπεδα

Εισαγωγή

Στο Παράρτημα αυτό διατυπώνονται οι τεχνικοί όροι που εφαρμόζονται για τους Παροχείς συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων, βάσει των οποίων εκτελούνται οι χωματουργικές εργασίες για ανάπτυξη του δικτύου τους στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποίηση) με μεγαλύτερο αριθμό από δεκαπέντε (15) οικόπεδα.

Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα του ιδιώτη αποστέλλεται στο ΓΕΡΗΕΤ, ώστε εάν πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις πέραν των ελαχίστων να ενημερώνεται ο εκάστοτε μελετητής στον οποίο έχει ανατεθεί το έργο από τον ιδιώτη. Τα στοιχεία του Συμβούλου πρέπει να κοινοποιούνται από την Αρμόδια Αρχή στο ΓΕΡΗΕΤ μαζί με τα στοιχεία της αίτησης.

Στις περιπτώσεις στενών πεζοδρομίων που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος αυτού, η μελέτη διαχωρισμού και τα κατασκευαστικά σχέδια οριστικοποιούνται ανά περίπτωση.

Τεχνικοί όροι

Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, τους όρους οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Μελέτη Διαχωρισμού και τα κατασκευαστικά σχέδια φρεατίων και σκαμμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος «Γ» του παρόντος Παραρτήματος.

Ο ιδιώτης καλύπτει το κόστος κατασκευής του χώρου ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και το κόστος κατασκευής των φρεατίων των Παροχέων που προκύπτουν από τον διαχωρισμό οικοπέδων. Οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες εργασίες που προκύπτουν πέραν από αυτές που απαιτούνται για υλοποίηση του διαχωρισμού επιβαρύνουν τους Παροχείς.

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο εργολάβος οφείλει να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους αντιπροσώπους των Παροχέων όπου θα του δοθούν επεξηγηματικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες. Θα γίνεται η διευθέτηση της έκδοσης και παραλαβής των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι Παροχείς παραχωρούν όλες τις σωλήνες και τα συνδετικά υλικά και ο Εργολάβος είναι υπόχρεος να τα παραλαμβάνει από τις αποθήκες των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να τα μεταφέρει στους χώρους εγκατάστασης τους με δικά του έξοδα. Με δική του ευθύνη αυτά φυλάσσονται στο εργοτάξιο και όλα τα πλεονάζοντα υλικά επιστρέφονται στις αποθήκες των Παροχέων και πάλι με δικά του έξοδα. Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια σε αυτά επιβαρύνει τον εργολάβο.

Οι διαστάσεις των σκαμμάτων καθώς και η στρωματοποίηση τους απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια του Μέρους «Γ».

Η εκσκαφή των αυλακιών για την τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει πάντοτε να γίνεται στο στάδιο μετά την τοποθέτηση του υποθεμελίου στα πεζοδρόμια /δρόμους και οπωσδήποτε μετά την τοποθέτηση των λίνιων. Αφού ολοκληρωθεί η εκσκαφή των αυλακιών στο απαιτούμενο βάθος και στην κατάλληλη θέση ο εργολάβος αμέσως ενημερώνει τους αντιπροσώπους των Παροχέων για έλεγχο της εκσκαφής.

Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσώπου των Παροχέων, η δε τοποθέτηση τους πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή. Ο αριθμός των σωλήνων που τοποθετούνται είναι αυτός που καθορίζεται στα σχέδια ή και καθ’ υπόδειξη του αντιπροσώπου των Παροχέων. Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων η εργασία επιβάλλεται να επιθεωρηθεί από τον αντιπρόσωπο των Παροχέων και σε ουδεμία περίπτωση γίνεται αποδεκτή εργασία που έχει καλυφθεί χωρίς να έχει ελεγχθεί. Όπου οι σωλήνες θα χρειαστεί να κοπούν αυτό γίνεται πάντοτε με τη χρήση μηχανικού ή ηλεκτρικού πριονιού ή δίσκου.

Πριν από τον έλεγχο των σωλήνων να εγκαθίσταται μέσα από κάθε σωλήνα μονοκόμματο σχοινί νάιλον πάχους 4 - 5 χιλ. το οποίο να παραμένει εντός των σωλήνων και το οποίο προμηθεύει ο εργολάβος με δικά του έξοδα. Οι σωλήνες να σφραγίζονται με πώματα. Αποθέματα των πωμάτων διατηρούν οι Παροχείς στις αποθήκες τους.

Μετά τον έλεγχο και την αποδοχή, ο επιβλέποντας των Παροχέων μεριμνά για την εγκατάσταση μικρής αλουμινένιας πινακίδας στην οποία αναγράφονται οι λέξεις με τα ονόματα των παροχέων στην κάθετη πλευρά εκείνης της λίνιας, στα όρια της οποίας καταλήγουν τα άκρα των σωληνώσεων όπως φαίνεται στο σχέδιο 1. Η πινακίδα αυτή αποτελεί σήμανση για τα άκρα των σωληνώσεων στις περιπτώσεις των διασταυρώσεων (crossings).

Μετά την αποπεράτωση της εργασίας (μετά την τοποθέτηση του κατάλληλου υλικού επιχωμάτωσης) ο εργολάβος έχει υποχρέωση με δικά του έξοδα να ελέγχει και καθαρίζει τις σωλήνες με πέρασμα σακούλας δεμένης σε κόμπο που να έχει ελάχιστη διάμετρο 8 εκ., πάντοτε στην παρουσία του αντιπρόσωπου των Παροχέων, όποτε ο αντιπρόσωπος το κρίνει απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις όπου οι  προτεινόμενες σωλήνες θα ενωθούν με υφιστάμενες σωλήνες των Παροχέων αυτό γίνεται με τη δέουσα προσοχή και υποδείξεις του αντιπροσώπου των Παροχέων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου.

Όπου οι προτεινόμενες σωλήνες καταλήγουν σε υφιστάμενο φρεάτιο των Παροχέων και που βρίσκεται μέσα στο χώρο του εργοταξίου του, αυτό γίνεται και πάλιν με ευθύνη και έξοδα  του εργολάβου όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Γίνεται το ξετρύπημα του υφιστάμενου φρεατίου με κατάλληλα μέσα (το ξετρύπημα να είναι τέτοιας διαμέτρου που να επιτρέπει το πέρασμα όλων των σωλήνων). Ακολουθεί η προσαρμογή των σωλήνων καθώς το σοβάτισμα των τοιχωμάτων του φρεατίου. Μετά το τέλος της εργασίας ο εργολάβος οφείλει να καθαρίσει το φρεάτιο και να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά. Κατά την εκτέλεση της εργασίας λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του υφιστάμενου δικτύου των Παροχέων και οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό επιβαρύνει τον εργολάβο.

Οποιαδήποτε εργασία απαιτεί την επίβλεψη του αντιπροσώπου των Παροχέων αυτή γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες των Παροχέων.

Οι Παροχείς έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης της κατασκευής του κάθε έργου  κατά τα πιο κάτω στάδια:

●   Στην τοποθέτηση της υποδομής στην ορθή θέση και βάθος.

●   Στη τοποθέτηση άμμου πάχους  15 εκ. πάνω από τις σωλήνες στα πεζοδρόμια.

●   Στην τοποθέτηση άμμου πάχους  15 εκ. πάνω από τις σωλήνες και επιπλέον τοποθέτηση μπετόν (C25) πάχους 20 εκ., υλικό γεμίσματος & άσφαλτος, στις διασταυρώσεις δρόμων,

●   Τοποθέτηση πλαστικού σχοινιού (οδηγός) στις σωλήνες.

●   Τοποθέτηση πλαστικού πώματος στα άκρα των σωλήνων.

●   Τοποθέτηση στην “λίνια“ του πεζοδρομίου, πινακίδας σήμανσης για ύπαρξη σωλήνας διασταύρωσης στο δρόμο.

Μέρος «Γ» Κατασκευαστικά σχέδια

Σενάρια τυποποιημένων φρεατίων:

| Α/Α | Περιγραφή φρεατίου | Κωδικός | Αρ. Σχεδίου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διέλευση δύο(2) παροχέων με πρόσβαση για τους δύο(2) παροχείς σε διπλό φρεάτιο. | ΔΠ2ΑΒ, ΔΠ2ΑΓ, ΔΠ2ΒΓ | ΠΗΕ – ΦΡ1 |
| 2 | Διέλευση τριών(3) παροχέων με πρόσβαση για τους τρεις(3) παροχείς σε τριπλό φρεάτιο. | ΤΠ3ΑΒΓ | ΠΗΕ – ΦΡ5 |
| 3 | Διέλευση ενός (1) παροχέα σε μονό φρεάτιο. | ΠΑ, ΠΒ, ΠΓ | ΠΗΕ – ΦΡ10 |

Σενάρια τυποποιημένων σκαμμάτων

| Α/Α | Περιγραφή Σκάμματος | Κωδικός | Αρ. Σχεδίου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκάμμα δύο(2) παροχέων με δύο(2) αγωγούς ανά παροχέα σε οριζόντια διάταξη. | Α4-Η-ΑΒ, Α4-Η-ΑΓ, Α4-Η-ΒΓ | ΠΗΕ-ΣΚ |
| 2 | Σκάμμα τριών(3) παροχέων με δύο(2) αγωγούς ανά παροχέα σε κάθετη διάταξη. | Α6-V-ΑΒΓ |  |
| 3 | Σκάμμα ενός (1) παροχέα με δύο (2) αγωγούς σε οριζόντια διάταξη. | Α2-Α, Α2-Β, Α2-Γ |  |

# Footnotes

Οι παροχείς που έχουν αδειοδοτηθεί για την παροχή δημόσιου ενσύρματου δικτύου περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.ocecpr.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=743&tt=ocecpr&lang=gr