ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ

ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΨΤ)

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΕΨΤ	5

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΕΨΤ	6

3.1 Γενικά / (υποχρεωτικό)	6

3.2 Διεπαφές (Interfaces) / (υποχρεωτικό)	6

3.3 RF Tuner & Demodulator / (υποχρεωτικό)	6

3.4 MPEG4 Τυπική Ευκρίνεια (Standard Definition) / (υποχρεωτικό)	7

3.5 MPEG4 Yψηλή Ευκρίνεια (High Definition) / (προαιρετικό)	7

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	8

4.1 Aspect Ratio / (υποχρεωτικό)	8

4.2 Αναβάθμιση λογισμικού (Software Update) / (υποχρεωτικό)	8

4.3 Υπότιτλοι (Subtitles) / (υποχρεωτικό)	9

4.4 Γλώσσα (Language) / (υποχρεωτικό)	9

4.5 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος - ΗΟΠ (Electronic Program Guide – EPG)	9

# 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από το ΓΕΡΗΕΤ με σκοπό τη διευκόλυνση της αγοράς ως προς την κατανόηση των προτύπων που καθορίστηκαν με τα πιο κάτω Διατάγματα:

- Το περί Ψηφιακής Τηλεόρασης (καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης),  Διατάγματος  του 2009, Κ.Δ.Π. 118/2009, Διάταγμα του 2009.

- Το περί τροποποίησης του Παραρτήματος Ι του περί Ψηφιακής Τηλεόρασης (καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης),  Διατάγματος  του 2009, Κ.Δ.Π. 118/2009, Κ.Δ.Π. 397/2009, Διάταγμα του 2009

Με τα πιο πάνω Διατάγματα υιοθετήθηκε το πρότυπο IEC 62216-Edition 1.0-2009-05 (Digital Terrestrial Television Receivers for the DVB-T System) για σκοπούς καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών του βασικού ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης για τη λήψη Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο και κατ’ επέκταση του προηγμένου εξοπλισμού ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης.

Ο ως άνω εξοπλισμός οφείλει να συμμορφώνεται κατά το ελάχιστο με το πρότυπο αυτό όσον αφορά στην αποκωδικοποίηση σήματος τύπου MPEG4 Standard Definition.  Αν ο εξοπλισμός είναι συμβατός με MPEG4 High Definition, οφείλει να υποστηρίζει επιπρόσθετα κωδικοποίηση υψηλής ευκρίνειας εικόνας μέχρι ISO/IEC 14496-10 High Profile Level 4.0.

Περαιτέρω, ο τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες οποιασδήποτε κείμενης Κυπριακής Νομοθεσίας και Ευρωπαϊκών Οδηγιών και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, οφείλει :

- να  συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Ασφάλεια

- να φέρει τη σήμανση πιστότητας CE με τρόπο ορατό, αναγνώσιμο και ανεξίτηλο

- να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της οδηγίας Ρ&ΤΤΕ 1999/5/ΕΚ σχετικά με το Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών,  όπου εφαρμόζεται

Όσον αφορά στα πρότυπα βασικού και προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετα οι πρόνοιες και διατάξεις του περί Ψηφιακής Τηλεόρασης (επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και με τον τρόπο παρουσίασης Οδηγών Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης),  Διατάγματος του 2009, Κ.Δ.Π. 117/2009.

Όπου γίνεται χρήση της λέξης ‘πρέπει’ και ‘οφείλει’, αυτές υποδηλούν υποχρέωση συμμόρφωσης, δηλαδή κάθε ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης για τη λήψη Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο που διατίθεται στην αγορά θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα υποχρεωτικά μέρη του παρόντος εγγράφου. Για σκοπούς καλύτερου διαχωρισμού μεταξύ των υποχρεωτικών και των μη υποχρεωτικών μερών των προδιαγραφών αυτών, κάθε μέρος χαρακτηρίζεται ανάλογα.

Όπου γίνεται αναφορά σε πρότυπα χωρίς κωδικό έκδοσης και ημερομηνία, εννοείται ότι ισχύει και εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση των υπό αναφορά προτύπων.

# 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΕΨΤ

Ο Βασικός Εξοπλισμός Λήψης ΕΨΤ δεν είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζει Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής – ΔΠΕ (API). Σε περίπτωση που Προηγμένος Ψηφιακός Τηλεοπτικός Εξοπλισμός Λήψης ΕΨΤ υποστηρίζει ΔΠΕ, αυτός οφείλει να χρησιμοποιεί το πρότυπο ETSI ES 201 812 V1.1.2 (2006-08) – Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0.3, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του περί Ψηφιακής Τηλεόρασης (επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και με τον τρόπο παρουσίασης Οδηγών Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης),  Διάταγμα του 2009 / Κ.Δ.Π. 117/2009.

Ο Βασικός Εξοπλισμός Λήψης ΕΨΤ δεν είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζει εκπομπές και υπηρεσίες ‘Υπό Όρους Πρόσβασης’ (Conditional Access). Σε περίπτωση που προηγμένος εξοπλισμός διαθέτει τέτοια δυνατότητα, προβλέπεται μια σχετική θύρα (Common Interface Slot), σύμφωνα με το πρότυπο EN 50221.

# 3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΕΨΤ

| 3.1 Γενικά / (υποχρεωτικό) |
| --- |
| Input Voltage | 230V |
| Input Frequency | 50Hz |
| A.C. Plug (Ρευματολήπτης) | BS 1363* |
| EMC (Radiated RF) | CE Compliant |
| EMC (RF Immunity) | CE Compliant |

* οι ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες διατίθενται στην Κυπριακή αγορά θα πρέπει να φέρουν τριπολικό ρευματολήπτη σύμφωνα με το πρότυπο BS 1363. Σε περίπτωση που συσκευή είναι εφοδιασμένη με διπολικό ρευματολήπτη, τότε αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ασφαλή μετατροπέα, σύμφωνα με το πρότυπο BS1363

| 3.2 Διεπαφές (Interfaces) / (υποχρεωτικό) |
| --- |
| Output Format | PAL B/G |
| RF Connector (Input) | IEC 169-2 female |
| RF Connector (Loop-through) | IEC 169-2 male |
| Video Connectors | SCART |
| Audio Connectors | RCA Audio outputs (Left and Right) |

| 3.3 RF Tuner & Demodulator / (υποχρεωτικό) |
| --- |
| Input signal level | -10 to -70 dbm |
| Frequency range V.H.F. | 174-220 MHz |
| Bandwidth in V.H.F. | 7 MHz |
| Frequency range U.H.F. | 470-862 MHz |
| Bandwidth in U.H.F. | 8 MHz |
| Demodulation | QPSK, 16 QAM and 64 QAM according to EN300744 |
| Carrier Mode | 2k, 8k |
| FEC Mode Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Ο τηλεοπτικός εξοπλισμός λήψης οφείλει να σαρώνει (scan) ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων που αναφέρεται πιο πάνω και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τους πίνακες PSI/SI για να προβάλλει αυτόματα όλα τα διαθέσιμα κανάλια προς το θεατή. |

| 3.4 MPEG4 Τυπική Ευκρίνεια (Standard Definition) / (υποχρεωτικό) |
| --- |
| Transport stream | ISO/IEC 13818-1 |
| Video profile / level | ISO/IEC 14496-10:Main Profile at Level 3.0 |
| Video resolution | 720 X 576 |
| Audio decoding | ISO/IEC 13818-3 (MPEG-1 Layer 2) |
| Audio mode | Mono, Stereo |

Στην περίπτωση που εξοπλισμός λήψης υποστηρίζει εκπομπές Υψηλής Ευκρίνειας (High Definition), τότε θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πιο κάτω,

| 3.5 MPEG4 Yψηλή Ευκρίνεια (High Definition) / (προαιρετικό) |
| --- |
| Transport stream | ISO/IEC 13818-1 |
| Video profile / level | ISO/IEC 14496-10:High Profile at Level 4.0 |
| Video resolution | 1920 Χ 1080 1280 X 720 |
| Audio decoding | ISO/IEC 13818-3 (MPEG-1 Layer 2) |
| Audio mode | Mono, Stereo |

# 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## 4.1 Aspect Ratio / (υποχρεωτικό)

| Aspect Ratio |
| --- |
| The receiver shall offer the following screen formatting for ratios | 4:3 and 16:9 |
| WSS compliance (Wide Screen Signaling) | ETSI EN 300 294 |

## 4.2 Αναβάθμιση λογισμικού (Software Update) / (υποχρεωτικό)

Λόγω της πολυπλοκότητας του λογισμικού του Βασικού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Λήψης ΕΨΤ και για σκοπούς διασφάλισης της λειτουργικότητας του καθώς επίσης και της αναβάθμισης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού μετά την διάθεση του στην αγορά, θα πρέπει να διαθέτει  τουλάχιστο ένα μηχανισμό με τον οποίο θα αναβαθμίζεται το λογισμικό σύστημα του.

| Αναβάθμιση λογισμικού (Software Update) |
| --- |
| Compliance | TS 102 006 Simple Profile |

## 4.3 Υπότιτλοι (Subtitles) / (υποχρεωτικό)

Ο Βασικός Τηλεοπτικός Εξοπλισμός Λήψης ΕΨΤ οφείλει να παρέχει την δυνατότητα αποκωδικοποίησης και παρουσίασης υπηρεσιών υποτίτλων (DVB subtitles) σύμφωνα με το EN 300 743 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems περιλαμβανομένου και του συνολικού πίνακα χαρακτήρων (character set) ISO/IEC 8859-7.

| Υπότιτλοι (Subtitles) |
| --- |
| Subtitles compliance | ETSI EN 300 743 |
| Character set | ISO/IEC 8859-7 |

## 4.4 Γλώσσα (Language) / (υποχρεωτικό)

Ο Βασικός Τηλεοπτικός Εξοπλισμός Λήψης ΕΨΤ πρέπει να υποστηρίζει τον πίνακα χαρακτήρων (character set) ISO/IEC 8859-7, o οποίος θα υποστηρίζεται σε όλα τα μενού στο λογισμικό του Βασικού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Λήψης ΨΕΤ.

## 4.5 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος - ΗΟΠOPHhjh (Electronic Program Guide – EPG)

Ο Βασικός Τηλεοπτικός Εξοπλισμός Λήψης ΕΨΤ πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσίες ΗΟΠ (EPG) βασισμένες στο πρότυπο ETSI EN 300 468 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems καθώς και να υποστηρίζει τον πίνακα χαρακτήρων (character set) ISO/IEC 8859-7. Ο ΗΟΠ οφείλει να παρουσιάζει τον τίτλο του προγράμματος, την ώρα έναρξης του, τη διάρκεια του, περιγραφή και γονική σήμανση (parental rating) του προβαλλόμενου προγράμματος και των προγραμμάτων που θα προβληθούν για τις επόμενες 7 (επτά) ημέρες.

# Footnotes

CENELEC  EN 50221: "Common interface specification for conditional access and other digital video broadcasting decoder applications”

Digital Video Broadcasting  (DVB) Specification for System Software Update in DVB systems