ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Για την έκδοση των Διαταγμάτων

- Το Περί Καθορισμού των Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας Κατανάλωσης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 11/2008

- Το Περί Καθορισμού Επιβολής Υποχρεώσεων σχετικά με την Πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (ΗΟΠ) και τον τρόπο παρουσίασης Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και Παρόμοιων Ευκολιών Απαρίθμησης και Πλοήγησης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 12/2008

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

08 Οκτωβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3

1.1	Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης	3

2	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας κατανάλωσης	5

3	Διαλειτουργικότητα	8

4	Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Προγραμμάτων (ΗΟΠ)	10

4.1	ΔΠΕ – Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API’s)	10

4.2	ΗΟΠ - Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Προγραμμάτων (EPG)	14

5	Δυνατότητα Σύνδεσης με Αναλογικές και Ψηφιακές Συσκευές	16

Παράρτημα 1 	17

- Το Περί Καθορισμού των Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας Κατανάλωσης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 11/2008	17

Παράρτημα 2	24

- Το Περί Καθορισμού Επιβολής Υποχρεώσεων σχετικά με την Πρόσβαση σε Διασύνδεση   Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (ΗΟΠ) και τον τρόπο παρουσίασης Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και Παρόμοιων ΕυκολιώνΑπαρίθμησης και Πλοήγησης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 12/2008	24

Παράρτημα 3	31

- Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων για Ψηφιακό Τερματικό Τηλεοπτικό εξοπλισμό στη Ευρώπη	31

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στα πλαίσια της εισαγωγής της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) στην Κύπρο, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (από τώρα και στο εξής «ο Επίτροπος») στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα άρθρα 53, 63, 64 και 72 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν. 112(Ι)/2004 προτίθεται να εκδώσει τα ακόλουθα Διατάγματα:

- Το Περί Καθορισμού των Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας Κατανάλωσης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 11/2008

- Το Περί Καθορισμού Επιβολής Υποχρεώσεων σχετικά με την Πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (ΗΟΠ) και τον τρόπο παρουσίασης Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και Παρόμοιων Ευκολιών Απαρίθμησης και Πλοήγησης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 12/2008

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης και των σχετικών υπό έκδοση Διαταγμάτων, οποιαδήποτε αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης καθώς και ΔΠΕ και ΗΟΠ, εφαρμόζεται και αφορά ΜΟΝΟ δίκτυα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.

Η εξουσιοδότηση των ραδιοδικτύων ΕΨΤ στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχόμενου, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται και από κοινού συμφωνούνται με τους άλλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς. Η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της αγοράς τερματικού εξοπλισμού. Για τον καταναλωτή, στα οφέλη των ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών περιλαμβάνονται η βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου, η καλύτερη λήψη από φορητές συσκευές, η αύξηση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και οι βελτιωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης.

Ο Επίτροπος έχοντας την ευθύνη για τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, και την επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με την Πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (ΗΟΠ) και τον τρόπο παρουσίασης Ηλεκτρονικών Οδηγών, έχει λάβει υπόψη του τις προϋποθέσεις επιτυχίας της εισαγωγής της ΕΨΤ, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από μια  ανασκόπηση των εξελίξεων στην ΕΨΤ μέχρι σήμερα. Αυτές είναι μεταξύ άλλων, οι χαμηλού κόστους αποκωδικοποιητές, η ευρεία διάθεση τους στην αγορά, και μια ελκυστική προσφορά περιεχομένου και υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, η οποία να παρέχει χειροπιαστά οφέλη σε μη απαγορευτικό κόστος.

Ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης (εξοπλισμός πρόσβασης σε ραδιοδίκτυα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης), στοχεύει κατά κύριο λόγο

- στη επίτευξη της απαραίτητης διαλειτουργικότητας του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης και

- στην δυνατότητα διάθεσης στον καταναλωτή του εξοπλισμού, ο οποίος θα του διασφαλίζει υψηλής ποιότητας λήψη όλων των ψηφιακών ελεύθερων τηλεοπτικών εκπομπών περιεχομένου και των αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς και εμπόδια, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική τεχνολογική πρόοδο, την ανάγκη προώθησης της ψηφιακής τηλεόρασης και την κατάσταση ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις τους σε σχέση με τα πιο πάνω υπό έκδοση Διατάγματα απαντώντας στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2008. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Τ.Θ. 1102 Λευκωσία,

Τηλ.:  + 357 22 693 100

##### Τηλεομοιότυπο: + 357 22 693 070

E-mail: info@ocecpr.org.cy

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας κατανάλωσης

Τα πρότυπα DVB του DVB project έχουν υιοθετηθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως σε παγκόσμια κλίμακα. Το DVB project αναπτύσσει προδιαγραφές για ψηφιακά τηλεοπτικά συστήματα, τα οποία εκπονούνται σε πρότυπα από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης όπως το ETSI και το CENELEC.

Όσον αφορά πρότυπα για τεχνικό εξοπλισμό λήψης ψηφιακής τηλεόρασης, υπάρχει αριθμός προτύπων και πρωτοβουλιών, εκ των οποίων το πρότυπο CYS EN 62216-1: 2002 (E-Book) και οι πρωτοβουλίες UK D-book, Italian DGTVi και Scandivia NorDig. Παρόλο που τα πιο πάνω έχουν κοινά μεταξύ τους, όλα έχουν τις ιδιαιτερότητες τους λαμβάνοντας υπόψη το ότι έχουν καταρτιστεί  και προσαρμοστεί για τις ανάγκες διάφορων Ευρωπαϊκών χωρών. Ακολουθεί μικρή περιγραφή των πιο πάνω,

- CYS EN 62216-1: 2002 (E-Book)

Το πρότυπο CYS EN 62216-1:2002 Digital Terrestrial Television Receivers for the DVB-T system / Baseline receiver specification της EICTA (European, Communication and Consumer Electronics Industry Association), καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη συνεισφορές από την DigiTag (Digital Terrestrial Television Action Group), NorDig, UK DTG (UK Digital TV Group) και ANIEL (Spanish National Electronic Association) και τυποποιήθηκε από την IEC και την CENELEC. Το εν λόγω πρότυπο  στοχεύει στο να βελτιώσει τις οικονομίες κλίμακας, οι οποίες πιθανό να περιορίζονται από την χρήση πολλαπλών μη συμβατών πλατφόρμων στην ίδια αγορά. Επιπρόσθετα, στοχεύει στο να καθορίσει τον τρόπο παροχής εκπομπών οι οποίες να είναι εύκολα ‘κατανοητές’ από όλο τον εξοπλισμό λήψης και να δίνει την δυνατότητα στους εξοπλισμούς λήψης να παρέχουν ‘καλές’  διευκολύνσεις στους χρήστες τους και να περιγράφουν την συμπεριφορά  η οποία αναμένεται από αυτούς  για να λειτουργούν ικανοποιητικά με αυτές τις εκπομπές και να είναι ελκυστικοί στους καταναλωτές.

Η βασική φιλοσοφία του  προτύπου αυτού , είναι η ανάπτυξη μιας βασικής προδιαγραφής  ως μια ελάχιστη πλατφόρμα, παρέχοντας ασφαλή λήψη περιεχομένου εκπομπής και συναφών υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες ελεύθερης μετάδοσης (Free to Air) ως επίσης και συνδρομητικές υπηρεσίες (Pay TV).

- UK D-book

Στην Αγγλία, έχουν αναπτυχθεί προδιαγραφές για εξοπλισμό λήψης για ΨΕΤ και αποτελούν μέρος του UK D-book. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν εκπονηθεί από ομάδα η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της βιομηχανίας (ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, παροχείς ραδιοτηλεοπτικών δικτύων, κατασκευαστές εξοπλισμού κ.α.) με στόχο οι βασικές αυτές προδιαγραφές να καταστήσουν δυνατή την παροχή εξοπλισμού λήψης ο οποίος θα διασφαλίσει υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης στον χρήστη στην λήψη των υφιστάμενων και μελλοντικών εκπομπών ΨΕΤ (υπηρεσιών τηλεόρασης και αμφίδρομων εφαρμογών) στην Αγγλία. Οι προδιαγραφές αυτές περιέχουν υποχρεωτικά μέρη (τα οποία είναι αναγκαία για να ικανοποιούν τους στόχους των προδιαγραφών) ως επίσης και μη υποχρεωτικά μέρη (των οποίων η υλοποίηση είναι σε εθελοντική βάση).

- DGTVi D-book

Η DGTVi δημιουργήθηκε το 2003 από την RAI (την δημόσια Ιταλική τηλεόραση), τη Mediaset (τον μεγαλύτερο ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην Ιταλία), τη TV International (ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα που ανήκει στην Telecom Italia) και την Ugo Bordoni Foundation. Η  DGTVi έχει δημιουργήσει μια τεχνική επιτροπή η οποία σύνταξε το DGTVi D-book, στο οποίο ενσωμάτωσε τις Ιταλικές και τις διεθνείς εμπειρίες. Έχουν ληφθεί υπόψη οι Ιταλικές ιδιαιτερότητες ως επίσης και οι περιπτώσεις σε άλλες χώρες.

Το DGTVi D-book βασίζεται στα πρότυπα DVB και κάνει χρήση προδιαγραφών οι οποίες υιοθετήθηκαν στην Αγγλία, Γερμανία, Φινλανδία, Ισπανία ως επίσης και από κατασκευαστές εξοπλισμού. Το DGTVi D-book είναι μια ¨ελάχιστη¨ δέσμη προδιαγραφών (baseline specification), η οποία είναι αναγκαία για

- την δημιουργία εμπιστοσύνης στον καταναλωτή

- να παρέχει επιχειρησιακή σιγουριά στους παροχείς

- να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατασκευαστές εξοπλισμού

- Scandivia NorDig

Το Scandivia NorDig consortium έχει εκπονήσει προδιαγραφές εξοπλισμού λήψης για όλα τα δίκτυα μετάδοσης  για χρήση στην Σκανδιναβία. Ο στόχος του εν λόγω consortium είναι να διασφαλίσει ότι όλων των ειδών οι εξοπλισμοί λήψης που είναι στην διάθεση του καταναλωτή, υποστηρίζουν μια  κοινή ομάδα ελάχιστων προϋποθέσεων ανεξάρτητα από την υποδομή που χρησιμοποιείται.

Η Κυπριακή αγορά με την εισαγωγή της ΕΨΤ, θα παρέχει διάφορες επιλογές εξοπλισμού με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες  στον καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό ο Επίτροπος θεωρεί σκόπιμο όπως καθοριστούν ελάχιστες προδιαγραφές, τις οποίες ο κάθε βασικός ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης στην Κυπριακή αγορά, θα πρέπει να πληρεί.

Κύριος σκοπός του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης , είναι να παρέχει την δυνατότητα λήψης οπτικοακουστικού περιεχόμενου και υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης, δηλαδή να αποκωδικοποιεί το ψηφιακό σήμα και να το εμφανίζει στην συνηθισμένη αναλογική οθόνη. Βασική προϋπόθεση είναι ο εν λόγω εξοπλισμός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την γκάμα του αναλογικού εξοπλισμού, από απλές, χαμηλού κόστους μικρής οθόνης τηλεοράσεις μέχρι και μεγάλες ευρείας οθόνης τηλεοράσεις.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι ψηφιακοί τηλεοπτικοί εξοπλισμοί ευρείας κατανάλωσης στην Κυπριακή αγορά, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα λήψης εικόνας και ήχου όλων των ελεύθερα διαθέσιμων εκπομπών ψηφιακής τηλεόρασης.

Αξιολογώντας την πληροφόρηση που υπάρχει σε σχέση με τις διάφορες πρωτοβουλίες και πρότυπα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού εξοπλισμού λήψης και λαμβάνοντας υπόψη ότι

- Για την συγγραφή του CYS EN 62216-1:2002 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system / Baseline receiver specification, συνεργάστηκαν οργανισμοί και λήφθηκαν υπόψη συνεισφορές από οργανισμούς από όλο το φάσμα της σχετικής αγοράς και βιομηχανίας δηλαδή, EICTA- European Information & Communications Technology Industry Association, DigiTag – Digital Terrestrial Television Action Group, NorDig consortium, UK Digital TV, ANIEL- Spanish National Electronic Association

- Η τυποποίηση του εν λόγω προτύπου έγινε από το CENELEC και το IEC (International Electrotechnical Commission) για το σύστημα DVB-T του κονσόρτιουμ DVB (Digital Video Broadcasting).Το εν λόγω κονσόρτιουμ  αποτελείται από μια ομάδα από περισσότερους από 270 οργανισμούς όπως ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, κατασκευαστές εξοπλισμού, παροχείς δικτύων, κατασκευαστές λογισμικού, ρυθμιστικές αρχές κ.α. σε 35 χώρες και το οποίο  σχεδιάζει ανοικτά τεχνικά πρότυπα για την παγκόσμια αγορά για ψηφιακή τηλεόραση και υπηρεσίες δεδομένων.

- Το εν λόγω πρότυπο έχει υιοθετηθεί από τον ΚΟΤ (Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης) στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του για υιοθέτηση όλων των Ευρωπαϊκών προτύπων και της απόσυρσης οποιονδήποτε εθνικών προτύπων, τα οποία είναι σε αντίθεση με αυτά.

- Το CYS EN 62216-1:2002 είναι το μόνο πρότυπο το οποίο έχει προκύψει από τις πρωτοβουλίες, για ανάπτυξη και διεύρυνση του επιπέδου της τυποποίησης στα φυσικό και μεταφορικό επίπεδο (physical and transport layer), της αλυσίδας της ψηφιακής αμφίδρομης τηλεόρασης που υπάρχει στην Ευρώπη την συγκεκριμένη στιγμή για τον εξοπλισμό λήψης

- Το CYS EN 62216-1:2002 χαρακτηρίζεται περισσότερο ως μια προδιαγραφή πλαίσιο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες προαναφερθείσες πρωτοβουλίες (δημιουργήθηκε αφού έλαβε υπόψη τις εργασίες του Nordig Consortium και του D-Book) και χρησιμοποιείται  σε 12 τουλάχιστο Ευρωπαϊκές χώρες, (βλέπε Παράρτημα 3).

Ο  Επίτροπος εισηγείται όπως για τις τεχνικές προδιαγραφές για Ψηφιακό Τηλεοπτικό Εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης, υιοθετηθεί  το πρότυπο CYS EN 62216-1:2002 Digital Terrestrial Television Receivers for the DVB-T system / Baseline receiver specification.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προμηθευτούν το εν λόγω πρότυπο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης στην πιο κάτω Διεύθυνση:

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Λεωφόρος Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30,

3ος  όροφος, Γραφείο 302,

2014 Λευκωσία

Τηλ.:  + 357 22 411411

##### Τηλεομοιότυπο : + 357 22 411511

E-mail: cystandards@cys.org.cy

Ιστοσελίδα : www.cys.org.cy

Ε.1 Ζητούνται σχόλια σχετικά με την υιοθέτηση του προτύπου ‘CYS EN 62216-1:2002 Digital Terrestrial Television Receivers for the DVB-T system / Baseline receiver specification’.

# Διαλειτουργικότητα

Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των υπηρεσιών που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές επίγειες πλατφόρμες ψηφιακής τηλεόρασης και του κάθε ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού λήψης ΕΨΤ  είναι άμεσα συνυφασμένη με την επιτυχή εισαγωγή των αμφίδρομων ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών και γενικά της υλοποίησης της ΕΨΤ.

Η μη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και πιθανά εμπόδια στις επιλογές του καταναλωτή, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ελεύθερη ροή πληροφοριών,τον πλουραλισμό των μέσων και τη πολιτιστική ποικιλότητα. Δηλαδή, μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία των καταναλωτών να αγοράσουν ένα τυποποιημένο, καθολικού τύπου τηλεοπτικό εξοπλισμό με δυνατότητα λήψης όλων των ψηφιακών ελεύθερων τηλεοπτικών εκπομπών περιεχομένου και των αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Έτσι θα ανάγκαζαν τους καταναλωτές να αγοράσουν πιο ακριβό εξοπλισμό ο οποίος διαθέτει ΔΠΕ με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (σε αντίθεση με τα ανοικτά πρότυπα). Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα επωμίζονταν επιπλέον κόστα και πιθανό να αντιμετώπιζαν προβλήματα στην ανάπτυξη και παροχή αμφίδρομων υπηρεσιών, γιατί θα αναγκάζονταν να έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες των ΔΠΕ.

Οι πιο πάνω ανησυχίες ενσωματώθηκαν στο Άρθρο 18 της Οδηγίας 2002/21/EC (Οδηγία Πλαίσιο) με τίτλο “Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης” , όπου

- Το Άρθρο 18 (1) ζητεί από τα Κράτη Μέλη,να ενθαρρύνουν  τους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης, να χρησιμοποιούν ανοικτή ΔΠΕ

- Το Άρθρο 18 (2) ζητεί από τα Κράτη Μέλη, να ενθαρρύνουν  τους ιδιοκτήτες ΔΠΕ  να διαθέτουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης, την παροχή όλων των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΔΠΕ κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό

- Το Άρθρο 18 (3) ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα αποτελέσματα του Άρθρου 18 μέχρι την 24η Ιουλίου 2004, βάσει των οποίων η Επιτροπή μπορεί να πάρει μέτρα για επιβολή προτύπου χρησιμοποιώντας τις εξουσίες που της παρέχονται στο Άρθρο 17 της Οδηγίας Πλαίσιο

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 24 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ (Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας) –  Διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης και το οποίο έχει ενσωματωθεί στα άρθρα 63 και 72 του Νόμου 112(Ι)2004, αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VI (της ίδιας Οδηγίας), δηλαδή

1. Κοινός αλγόριθμος κρυπτογράφησης και ελεύθερη λήψη

Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης που προορίζεται για πώληση η μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση στην Κοινότητα και δύναται να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήματα, πρέπει να μπορεί:

(α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σημάτων αυτών σύμφωνα με τον κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, επί του παρόντος το ETSI,

(β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης.

# Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Προγραμμάτων (ΗΟΠ)

## ΔΠΕ – Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API’s)

Οι αναβαθμισμένες τηλεοπτικές υπηρεσίες, προσθέτουν ακόμα ένα επίπεδο λειτουργικότητας στην Ψηφιακή Τηλεόραση. Η ΔΠΕ είναι το κομμάτι του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος (software operating system) του Εξοπλισμού Πρόσβασης των ραδιοδικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, η οποία ενεργεί ως η διεπαφή μεταξύ των εφαρμογών οι οποίες είναι διαθέσιμες από τους παροχείς υπηρεσιών, τα δίκτυα και τα τερματικά στα οποία αυτές οι εφαρμογές ενεργοποιούνται (π.χ. οθόνη τηλεόρασης). Γενικά οι ΔΠΕ χρησιμοποιούνται για να ¨καθορίζουν¨ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαδραστικές λειτουργίες όπως τραπεζικές συναλλαγές εξ αποστάσεως, τηλεμπόριο, τηλεπαιχνίδια, υπηρεσίες Διαδικτύου, εκπαίδευση, καιρός, τηλεψήφος κ.α.

Το Άρθρο 18(1) της Οδηγίας Πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους παροχείς Ψηφιακών Διαδραστικών Τηλεοπτικών Υπηρεσιών και παροχείς  Ψηφιακού  Τηλεοπτικού Εξοπλισμού για χρήση ανοικτών ΔΠΕ. Δεν επιβάλλεται συγκεκριμένο πρότυπο αλλά η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η διαλειτουργικότητα και η ελευθερία της επιλογής των καταναλωτών έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 17(3) της Οδηγίας 2001/21/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο), εάν η εφαρμογή των προτύπων ή /και προδιαγραφών τα οποία η καταρτίζει και δημοσιεύει η Επιτροπή – Κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών που χρησιμεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρμονισμένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών,(2002/C 331/04 και αναθεώρηση 2006/C 71/04), δεν είναι ορθή, και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η εφαρμογή των προτύπων ή/και προδιαγραφών καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με την παράγραφο 4 (του ίδιου άρθρου), στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της  διαλειτουργικότητας και της ελευθερίας της επιλογής του χρήστη.

Στις 31.12.2002 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Κοινοτήτων, ‘Κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, (2002/C 331/04)’, στον οποίο περιλαμβάνεται το πρότυπο MHP, το οποίο τυποποιήθηκε από το ETSI. Ο πιο πάνω κατάλογος, όπως αναφέρει, χρησιμεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρμονισμένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη.

Στις 23.3.2006, ο πιο πάνω κατάλογος αναθεωρήθηκε (2006/C 71/04) και συμπεριέλαβε επίσης τα πρότυπα MHEG-5 και WTVML (τα οποία επίσης τυποποιήθηκαν από το ETSI) στις ΔΠΕ. ( Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. για ΔΠΕ).

- MHP

Το DVB MHP (ETSI ES 201 812 – Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP)) είναι ένα ανοικτό πρότυπο το οποίο σχεδιάστηκε από το DVB project για διαδραστική ψηφιακή τηλεόραση. Το πρότυπο αυτό επιτρέπει την λήψη και εκτέλεση διαδραστικών εφαρμογών βασισμένων σε Java σε οθόνη τηλεόρασης. Εφαρμογές διαδραστικής  τηλεόρασης μπορούν να ληφθούν μέσω του εκπεμπόμενου καναλιού μαζί με ήχο και εικόνα. Το πρότυπο MHP προϋποθέτει περισσότερη επεξεργαστική δυνατότητα και μνήμη (συγκρινόμενο τόσο με βασικό τερματικό εξοπλισμό όσο και από εξειδικευμένο τερματικό εξοπλισμό που υποστηρίζει διαδραστικές υπηρεσίες μέσω άλλων προτύπων εκτός του MHP). Αυτό είχε αρχικά ως αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός που υποστηρίζει MHP να έχει αυξημένο κόστος συγκρινόμενος με τα υπόλοιπα είδη σχετικών τερματικών εξοπλισμών στην αγορά. Το γεγονός ότι το πρότυπο αυτό έτυχε ευρείας αποδοχής και χρήσης τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των τιμών του τερματικού εξοπλισμού που υποστηρίζει το πρότυπο αυτό.

Το MHP έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία. Επίσης το MHP χρησιμοποιείται στη Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ελβετία, Σαουδική Αραβία και Νορβηγία ενώ γίνονται δοκιμές του στη Σουηδία, Δανία, Γαλλία, Τσεχία, Ουγγαρία και Αυστραλία. Επιπλέον, σε πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων των καναλιών και των ρυθμιστών των χωρών ASEAN (10 Ασιατικές χώρες με πληθυσμό 500 εκ.), αποφάσισαν να εισηγηθούν  την υιοθέτηση του MHP ως ένα κοινό πρότυπο ΔΠΕ για την περιοχή.

Το MHP καθορίζει ένα ευρύ φάσμα εκτέλεσης εφαρμογών περιβάλλοντος για ψηφιακή τηλεόραση ανεξαρτήτως των λογισμικού και εξοπλισμού.

- MHEG-5

Το MHEG-5 ή αλλιώς ISO /IEC 13522-5, είναι μέρος μιας ομάδας διεθνών προτύπων τα οποία σχετίζονται με την παρουσίαση πολυμέσων και το οποίο έχει τυποποιηθεί από την Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG). Χρησιμοποιείται περισσότερο σαν γλώσσα η οποία περιγράφει υπηρεσίες διαδραστικής τηλεόρασης.

Χρησιμοποιείται στην Αγγλία και Νέα Ζηλανδία.

- WTVML

Το WTVML είναι μια μορφή περιεχομένου βασισμένη σε XML (XML based content format),η οποία σχεδιάστηκε για να επιτρέπει σε παροχείς ιστοσελίδων την εύκολη ανάπτυξη και εφαρμογή διαδραστικών υπηρεσιών τηλεόρασης. Η μορφή του WTVML είναι βασισμένη σε XML syntax και τυποποιήθηκε μέσω του ETSI ως TS 102 322.

Σε σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του MHP και για τον καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών για την υλοποίηση του προτύπου αυτού, έχει καταρτίσει σχετική ομάδα εργασίας, την MHP Implementation Group. Στόχος της ομάδας αυτής είναι η καλύτερη επίτευξη οικονομίας κλίμακας για τους κατασκευαστές του σχετικού εξοπλισμού λήψης καθώς με την ενίσχυση και περαιτέρω χρήση και διείσδυση του MHP στα κράτη μέλη, θα μειωθεί ο τεμαχισμός της αγοράς, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές του εξοπλισμού που υποστηρίζει το MHP. Τελειώνοντας, η Επιτροπή σημειώνει την πρόθεση της να πάρει επιπλέον μέτρα για την προώθηση της εθελοντικής υλοποίησης του MHP, το οποίο θεωρεί ότι υπερέχει από τα υπόλοιπα ανοικτά πρότυπα στη Ευρώπη.

Εισήγηση

Στο άλλο σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναφέρουν την περίπτωση της Ιταλίας όπου η ευελιξία και η ομοφωνία μεταξύ των παικτών της αγοράς για την εφαρμογή και χρήση του προτύπου MHP, κατάφεραν να πετύχουν υψηλά επίπεδα διείσδυσης και διαλειτουργικότητας ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν ως αποτέλεσμα, οι τιμές του σχετικού εξοπλισμού λήψης μέχρι και 100 € (70 € σε σημερινές τιμές ) .

Επίσης σύμφωνα με τα πρακτικά της ETSI OCG ad-hoc group ECN&S Electronic Communications Networks & Services, Sophia Antipolis, 23 August 2005, συγκρίνοντας τα εν λόγω 3 πρότυπα, χαρακτηρίζει το πρότυπο MHP ως το πιο ισχυρό και απαιτητικό πρότυπο (σε επεξεργαστική δυνατότητα) και ότι είναι κατάλληλο ειδικά για τους κύριους εξοπλισμούς λήψης σε σπίτια για υποστήριξη πραγματικών διαδραστικών υπηρεσιών.

Το πρότυπο CYS EN 62216-1:2002 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system, το οποίο το ΓΕΡΗΕΤ προτίθεται να υιοθετήσει για τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, δεν υποστηρίζει διαδραστικές υπηρεσίες αλλά προτίθεται στο μέλλον να επεκτείνει την προδιαγραφή αυτή με νέου τύπου υπηρεσίες και επιλογές υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω προδιαγραφή προνοεί ότι ’’για την επιλογή ΔΠΕ, αναμένεται ότι το DVB MHP είναι μια κατάλληλη επιλογή ως μια γενικά αποδεκτή ΔΠΕ για εξοπλισμούς ευρείας κατανάλωσης.’’

Πρόσφατη πληροφόρηση από το DVB project, αναφέρει επίσης ότι τα μέλη της ομάδας MHP patent pool, αποφάσισαν να τερματίσουν την υποχρέωση καταβολής τελών για άδεια πατέντας MHP από τα τηλεοπτικά κανάλια ελεύθερης μετάδοσης, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την αποδεκτικότητα του σχετικού εξοπλισμού από τους παροχείς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ΓΕΡΗΕΤ εισηγείται το DVB MHP και συγκεκριμένα το πρότυπο ETSI ES 201 812 V1.1.2 (2006-08) – Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0.3 ως την κατάλληλη επιλογή ΔΠΕ για διαδραστικές υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης καθώς θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο πρότυπο ΔΠΕ από πλευράς δυνατοτήτων, τεχνικών χαρακτηριστικών και λόγω της εκτενούς  του χρήσης και αποδοχής από χώρες κράτη μέλη και μη. Ο ενδοιασμός της ψηλότερης τιμής του εξοπλισμού που το υποστηρίζει σε σύγκριση με εξοπλισμό που υποστηρίζει άλλη ΔΠΕ, τείνει να εκλείψει καθώς η συνεχής αποδοχή και χρήση του από περισσότερες χώρες και διαφορετικές πλατφόρμες μετάδοσης, έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των τιμών του σχετικού εξοπλισμού. Εξάλλου οι εταιρείες Panasonic, Philips, Nokia και Sony αναφέρουν σε κοινό δημοσίευμα τους, ότι συγκρίνοντας τις τιμές εξοπλισμού που υποστηρίζει MHP με ένα απλό, βασικό εξοπλισμό (που δεν υποστηρίζει καμιά ΔΠΕ), η διαφορά είναι από 43 μέχρι 72 € (τιμές 2003) ενώ αναμένετο το 2005 η διαφορά αυτή να μειωθεί μεταξύ 21 – 40  €. Το δημοσίευμα καταλήγει αναφέροντας ότι παρόλη την διαφορά αυτή του κόστους, μακροχρόνια τα οικονομικά, κοινωνικά και ανταγωνιστικά οφέλη από την επιλογή του MHP για διαδραστική τηλεόραση, θα υπερτερούν του βραχυπρόθεσμου αυτού κόστους.

Τέλος, είναι περισσότερο από εμφανής η ανάγκη για ένα κοινό πρότυπο σε μια μικρή αγορά όπως η Κυπριακή, γεγονός που αναμένεται να πετύχει την επίτευξη ψηλών επιπέδων διαλειτουργικότητας σε συνδυασμό με αυξημένη δυνατότητα παροχής επιλογών και υπηρεσιών στον καταναλωτή. Ο επιτυχής συνδυασμός DVB MHP και DVB-T της ψηφιακής τηλεόρασης μαζί με την επίτευξη της απαραίτητης κριτικής μάζας του ψηφιακού εξοπλισμού λήψης , θα οδηγήσει ακόμα πιο κάτω τις τιμές του σχετικού εξοπλισμού και θα επιταχύνει την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση.

Ε.2 Ζητούνται σχόλια σχετικά με την υιοθέτηση του προτύπου ETSI ES 201 812 V1.1.2 (2006-08) – Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0.3 ως το κατάλληλο πρότυπο ΔΠΕ

## ΗΟΠ - Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Προγραμμάτων (EPG)

Ορισμοί

Στο Νόμο 112(Ι)/2004 ο ορισμός που δίδεται για τους ΗΟΠ είναι:

‘«Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος»- σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παροχής πληροφοριών στο κοινό σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλικού προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο οιασδήποτε υπηρεσίας τηλεοπτικής μετάδοσης και το οποίο ηλεκτρονικό μέσο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος διανομής και λήψης με το οποίο παρέχεται μια υπηρεσία τηλεοπτικής μετάδοσης’

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος είναι η αμφίδρομη παρουσίαση στην τηλεοπτική οθόνη του περιεχομένου εκπομπής σε σχέση με τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές μεταδίδονται συνήθως μέσω ενός καναλιού πληροφορίας (data channel) ή ακόμα μέσω ενός αναλογικού καναλιού χρησιμοποιώντας τον χώρο μεταξύ των εικόνων (τρόπος Teletext). Το περιεχόμενο του οδηγών προγράμματος  μπορεί είτε να παρακολουθηθεί άμεσα ή  με την χρήση του οικιακού εξοπλισμού του θεατή όπως DVD recorder ή αποκωδικοποιητή για την παρακολούθηση. Αυτό επιτρέπει στον θεατή να ¨πλοηγηθεί¨, να επιλέξει και να ανακαλύψει περιεχόμενο σύμφωνα με την ώρα, τίτλο, κανάλι, είδος κ.α. χρησιμοποιώντας τηλεχειριστήριο, πληκτρολόγιο ή τηλεφωνική συσκευή.

Πρακτική σε κράτη μέλη

Εκτός από την εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας Πρόσβασης στα κράτη μέλη, έχουν διαπιστωθεί περιορισμένες ρυθμιστικές ενέργειες στο θέμα αυτό.

Εξαίρεση αποτελεί η Αγγλία όπου ένας κώδικας πρακτικής έχει ετοιμαστεί για να παρέχει καθοδήγηση στην πρακτική που θα ακολουθηθεί στην παροχή ΗΟΠ. Το έγγραφο αυτό έχει 2 στόχους,

- Να διασφαλίσει ότι στα δημόσια κανάλια υπηρεσιών δίνεται η αρμόζουσα διάκριση (appropriate prominence)

- Να γίνει ξεκάθαρο ότι οι ΟΗΠ πρέπει να βοηθήσουν τα άτομα με δυσκολίες στην όραση και την ακοή

Η Ofcom επεξηγεί ότι οι λόγοι της διάκρισης των δημόσιων καναλιών υπηρεσιών από τα υπόλοιπα είναι γιατί από αυτά ζητείται η ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων της δημόσιας υπηρεσίας, όπως η παροχή ψηλού επιπέδου υπηρεσιών ειδήσεων (quality news service)  και πλουραλισμός προγραμμάτων. Επίσης τους ζητείται να έχουν κάλυψη σε ολόκληρη την Αγγλία. Επιπλέον ο εν λόγω κώδικας δεν καθορίζει τον τρόπο που αυτά τα κανάλια πρέπει να ¨λάβουν¨ αυτή την αρμόζουσα διάκριση από τους παροχείς ΗΟΠ αλλά το αφήνει στην διακριτική ευχέρεια των παροχέων και η Ofcom  έχει την εξουσία να παρέμβει σε περίπτωση διαφοράς.

Η Γαλλία έχει καθορίσει ότι η πρόσβαση σε ΗΟΠ πρέπει να παραχωρηθεί από ¨διανομείς υπηρεσιών¨ σε παροχείς αναλογικών ή ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών ελεύθερης μετάδοσης που το ζητούν  (υπό δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους).

Στην Ισπανία, ο νόμος καθορίζει ότι η κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει σε ποιές υπηρεσίες εκπομπής εφαρμόζονται οι απαιτήσεις πρόσβασης

Εισήγηση

Η θέση του ΓΕΡΗΕΤ είναι όπως οι παροχείς ΗΟΠ παρουσιάζουν τους ΗΟΠ, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο δίκαιος και αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Επιπρόσθετα, θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για παρουσίαση αυτών χωρίς την οποιανδήποτε διάκριση προς συγκεκριμένα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια,  ή ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ή ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συνιστούσε διάκριση ως επίσης και την ευχέρεια λήψης τους από όλους τους καταναλωτές. Ποιο συγκεκριμένα ο Επίτροπος προτίθεται απαιτήσει όπως οι παροχείς ΗΟΠ:

α.  εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών ΗΟΠ (EPG) γίνεται με δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους

β. δημοσιεύουν και συμμορφώνονται με αντικειμενικό τρόπο ως προς τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης που παρέχουν.

γ. αποφεύγουν στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένοι με συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή κανάλι, την παροχή ειδικής μεταχείρισης προς αυτό

δ.  διασφαλίζουν ότι οι θεατές έχουν την ευχέρεια της λήψης των πληροφοριών που περιέχονται στους ΗΟΠ στην ίδια βάση, δεδομένου ότι οι θεατές έχουν τον εξοπλισμό  για χρήση της υπηρεσίας ΗΟΠ και της λήψης των σχετικών υπηρεσιών προγράμματος

ε.  διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση από και προς όλες τις τηλεοπτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιέχονται στις υπηρεσίες ΗΟΠ, είναι εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους τηλεθεατές οι οποίοι έχουν εξοπλισμό για υπηρεσίες ΗΟΠ

ζ.   συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζει ο Επίτροπος

E.3 Ζητούνται σχόλια σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση για τους ΗΟΠ.

(α) Πιστεύετε ότι η ρύθμιση αυτή θα διασφαλίσει τον δίκαιο και αποτελεσματικό ανταγωνισμό ως προς την παρουσίαση των ΗΟΠ στα υπό αδειοδότηση ραδιοδίκτυα ψηφιακής τηλεόρασης;

(β) Επιπρόσθετα, πως κρίνετε την επιβολή επιπρόσθετων υποχρεώσεων για την παρουσίαση των ΗΟΠ μέσω της μεταγενέστερης έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών από τον Επίτροπο (π.χ. την παροχή επιπρόσθετων χαρακτηριστικών και πληροφοριών για χρήση από ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ακοής);

(γ) Έχετε να εισηγηθείτε οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν; Παρακαλώ δικαιολογείστε τη απάντηση σας.

# Δυνατότητα Σύνδεσης με Αναλογικές και Ψηφιακές Συσκευές

Ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης, πρέπει να υποστηρίζει την σύνδεση του με αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.

Ειδικά για σύνδεση με αναλογικές συσκευές τηλεόρασης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  η υποχρέωση (Άρθρο 72(3) του Νόμου112(Ι)2004) όποιων διαθέτουν στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλως αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 42 εκατοστών, αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης, όπως έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, που η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών (Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 23η Αυγούστου 1996.)

Ειδικά για σύνδεση με ψηφιακές συσκευές τηλεόρασης, , θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  η υποχρέωση (Άρθρο 72(5) του Νόμου 112(Ι)2004) όποιων διαθέτουν στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλως ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 30 εκατοστών, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη, είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές του τομέα) η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και η οποία μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες. (Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 25η Απριλίου 2002).

Ε.4 Παρακαλώ σχολιάστε οποιαδήποτε άλλη πτυχή του εγγράφου (για την οποία δε ζητούνται συγκεκριμένα σχόλια) με τεκμηρίωση των θέσεων σας.

# Παράρτημα 1

# - Το Περί Καθορισμού των Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας Κατανάλωσης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 11/2008

Κ.Δ.Π.    /2008

Δ.Ε.  11/2008

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Διάταγμα δυνάμει των Άρθρων 63 (2), 63(3), 63(4) και 72 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.112(Ι)/2004

| Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 63 (2), 63(3), 63(4) και 72 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν.112(Ι)/2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: |
| --- |
|  | Μέρος I – Εισαγωγικές Διατάξεις |
| Συνοπτικός Τίτλος. | 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης Διάταγμα του 2008. |
| Σκοποί | 2. Για σκοπούς καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ.33), «Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ.51) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με την επανεξέταση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης σύμφωνα με την ανακοίνωση COM(2004)541 της 30ης Ιουλίου 2004 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM(2006)37 τελικό της 02.02.2006) Απόφαση της Επιτροπής της 11/ΧΙΙ/2006 Κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, ο οποίος αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11/ΧΙΙ/2006 Ε (2006) 6364 τελικό) |
| Ερμηνεία. | 3. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: |
|  | «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση - ΕΨΤ», είναι ένα σύστημα εκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος που παρέχει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών και/ή καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου μέσω μιας συμβατικής κεραίας. Η λήψη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης γίνεται μέσω ενός επιτραπέζιου δέκτη (set-top box) ή ενσωματωμένης στη τηλεόραση συσκευής λήψης που αποκωδικοποιεί το σήμα που λαμβάνεται μέσω μιας συμβατικής κεραίας |
|  | «Παροχέας Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος ή παροχέας ΗΟΠ» σημαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος |
|  | (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. |
| Πεδίο Εφαρμογής. | 4. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής: (α) στον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των αμφίδρομων τηλεοπτικών υπηρεσιών και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή πληροφοριών, ο πλουραλισμός των μέσων και η πολιτιστική ποικιλότητα. |
|  | (β) όπου στο παρόν Διάταγμα γίνεται αναφορά σε «Ψηφιακή Τηλεόραση ή σε «ψηφιακό τερματικό εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης» ή σε «Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγράμματος» ή σε «Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής» οι αναφορές αυτές εφαρμόζονται σε σχέση με την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση – ΕΨΤ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος και το Παράρτημα VI της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ. |
| Γενικές Αρχές | 5. Ο προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης, τηρεί ανοικτή διεπαφή ΔΠΕ (API), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή προδιαγραφών, όπως προβλέπεται στο Μέρος 12 του Νόμου. 6. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 53 (2) (β) του Νόμου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων ΔΠΕ (API) διαθέτουν υπό δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΔΠΕ(API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό. |
|  | ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Καθορισμός Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας Κατανάλωσης |
| Διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης | 7. Σύμφωνα με το άρθρο 63 (4) του Νόμου καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VΙ της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του. 8. (1) Όποιος προορίζει εξοπλισμό ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση και δύναται να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήματα, πρέπει να μπορεί: |
|  | (α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σημάτων αυτών σύμφωνα με τον κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης, όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, και |
|  | (β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης. |
|  | (2) Στο εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές καταναλωτών που διατέθηκε στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή με άλλο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την 23η Αυγούστου 1996. |
| Διαλειτουργικότητα αναλογικών και ψηφιακών τηλεοπτικών συσκευών | 9. (1) Όποιος διαθέτει στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλως αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 42 εκατοστών, πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης, όπως έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, που η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών. |
|  | (2) Στο εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 23η Αυγούστου 1996 |
|  | (3) Όποιος διαθέτει στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλως ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 30 εκατοστών, πρέπει να εξασφαλίζει ότι είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη, είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές του τομέα) η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και η οποία μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες. |
|  | (4) Στο εδάφιο (3) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 25η Απριλίου 2002. |
|  | (5) Στο παρόν Άρθρο, η χρήση της φράσης «μίσθωση» αναφορικά με οποιαδήποτε τηλεόραση η άλλη συσκευή, σημαίνει την πρώτη παροχή σε πελάτη της τηλεόραση ή της συσκευής βάσει συμφωνίας μίσθωσης. |
|  | 10.(1) Όποιος προορίζει προηγμένο ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης, για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση στην αγορά, που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες διαδραστικής τηλεόρασης, πρέπει να μπορεί: |
|  | (α) Να διασφαλίζει την συμμόρφωση του εν λόγω εξοπλισμού, στην περίπτωση που αυτός εμπίπτει στην κατηγορία του τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους 12 του Νόμου ή/και άλλων προνοιών του Νόμου |
|  | (β) Να εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα μεταξύ του εν λόγω εξοπλισμού και των αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης πριν την πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 85 του Νόμου και οποιουδήποτε Κανονισμού, Διατάγματος ή Απόφασης εκδιδόμενου δυνάμει αυτού. |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης | 11. Οι παροχείς αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης, που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης για διανομή στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής και οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες διαδραστικής τηλεόρασης, έχουν υποχρέωση να τηρούν τα πρότυπα ή προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος. |
|  | ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Εποπτεία, Συμμόρφωση, Ενημέρωση, Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις |
| Εποπτεία από τον Επίτροπο Ενημέρωση Επιτρόπου | 12.(1) Για σκοπούς εποπτείας και διασφάλισης της συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων μερών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος μπορεί για τον σκοπό αυτό να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τους εν λόγω οργανισμούς ή πρόσωπα. (2) Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να ενημερώνουν τον Επίτροπο για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το παρόν Διάταγμα, και τα οποία δυνατό να αποτελέσουν εμπόδιο στην συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους. |
| Πληροφόρηση καταναλωτών/ συνδρομητών | 13. Όποιος προορίζει εξοπλισμό ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης (με ή χωρίς δυνατότητα λήψης αμφίδρομων υπηρεσιών) για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση στην αγορά, οφείλει να παρέχει ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες ως προς τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά (γενικά, τεχνικά κ.α.) του εν λόγω εξοπλισμού. |
| Αποφάσεις και Διατάγματα | 14. Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και Διατάγματα, ο Επίτροπος μπορεί, κατά την εύλογη κρίση του, να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή Αποφάσεις είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος και την συμμόρφωση των υπόχρεων οργανισμών και κάθε άλλου προσώπου με τις διατάξεις του, και να προβαίνει σε κάθε δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. |
| Δημόσια Διαβούλευση | 15. Ο Επίτροπος δύναται να διοργανώνει δημόσια διαβούλευση για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στο παρόν Διάταγμα, με σκοπό την περιοδική προσαρμογή των διατάξεων του στις εξελίξεις της αγοράς, της τεχνολογίας, της νομοθεσίας και την πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών |
| Τροποποίηση Διατάγματος. | 16. Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί το περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των όποιων Παραρτημάτων του παρόντος Διατάγματος, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του Νόμου. |
| Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος | 17. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 11)

Τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης

Για σκοπούς καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών του βασικού ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης υιοθετείται το πρότυπο CYS EN 62216-1:2002.

Όσον αφορά στα πρότυπα προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετα οι πρόνοιες και διατάξεις του Διατάγματος Δ.Ε. 12/2008

# Παράρτημα 2

# - Το Περί Καθορισμού Επιβολής Υποχρεώσεων σχετικά με την Πρόσβαση σε Διασύνδεση   Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (ΗΟΠ) και τον τρόπο παρουσίασης Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και Παρόμοιων Ευκολιών Απαρίθμησης και Πλοήγησης Διάταγμα του 2008, Δ.Ε. 12/2008

Κ.Δ.Π.    /2008

Δ.Ε.  12/2008

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Διάταγμα δυνάμει των Άρθρων 63(1), 63 (2), 63(3) , 64(1)  και 64 (3) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

| Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 53, 63, 64 και 72 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: |
| --- |
|  | Μέρος I – Εισαγωγικές Διατάξεις |
| Συνοπτικός Τίτλος | 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί καθορισμού επιβολής υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση σε Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και με τον τρόπο παρουσίασης Οδηγών Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης Διάταγμα του 2008. |
| Σκοποί | 2. Για σκοπούς καθορισμού σχετικά με την πρόσβαση σε Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και με τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 7), «Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ.33), Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με την επανεξέταση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης σύμφωνα με την ανακοίνωση COM(2004)541 της 30ης Ιουλίου 2004 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM(2006)37 τελικό της 02.02.2006) Απόφαση της Επιτροπής της 11/ΧΙΙ/2006 Κατάλογος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, ο οποίος αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11/ΧΙΙ/2006 Ε (2006) 6364 τελικό) |
| Ερμηνεία. | 3. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: |
|  | «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση - ΕΨΤ», είναι ένα σύστημα εκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος που παρέχει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών και/ή καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου μέσω μιας συμβατικής κεραίας. Η λήψη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης γίνεται μέσω ενός επιτραπέζιου δέκτη (set-top box) ή ενσωματωμένης στη τηλεόραση συσκευής λήψης που αποκωδικοποιεί το σήμα που λαμβάνεται μέσω μιας συμβατικής κεραίας |
|  | «Παροχέας Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος ή παροχέας ΗΟΠ» σημαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος |
|  | (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. |
| Πεδίο Εφαρμογής. | 4. (1) Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής: |
|  | (α) στην επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση σε Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων. |
|  | (β) στην επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών αρίθμησης και πλοήγησης. |
|  | (γ) στην υιοθέτηση κοινού και ανοικτού προτύπου για ΔΠΕ, που να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ή προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί από αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και του οποίου ενθαρρύνει την χρήση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (δ) όπου στο παρόν Διάταγμα γίνεται αναφορά σε «Ψηφιακή Τηλεόραση ή σε «ψηφιακό τερματικό εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης» ή σε «Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγράμματος» ή σε «Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής» οι αναφορές αυτές εφαρμόζονται σε σχέση με την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση – ΕΨΤ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος και το Παράρτημα VI της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ. |
|  | ΜΕΡΟΣ ΙΙ- Πρότυπα Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) |
| Γενικές Αρχές | 5.(1) Στις υπηρεσίες αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες εκπέμπονται από ψηφιακές «πλατφόρμες» αμφίδρομης τηλεόρασης και διανέμονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, χρησιμοποιείται ανοικτή διεπαφή ΔΠΕ (API). (2) Ο προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης, τηρεί ανοικτή διεπαφή ΔΠΕ (API), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή προδιαγραφών, όπως προβλέπεται στο Μέρος 12 του Νόμου. (3) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 53 (2) (β) του Νόμου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων ΔΠΕ (API) διαθέτουν υπό δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΔΠΕ (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό. |
| Καθορισμός προτύπου ΔΠΕ | 6. Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να χρησιμοποιούν το ανοικτό πρότυπο όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των αμφίδρομων ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού. |
|  | Μέρος III– Επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης Οδηγών Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης |
| Επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης | 7. Οι παροχείς Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος - (EPGs) οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με τις αρχές που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Διατάγματος. |
|  | ΜΕΡΟΣ IV– Επιβολή Υποχρεώσεων σχετικά με την υπό όρους πρόσβαση σε Ψηφιακές Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες |
|  | 8. (1) Σύμφωνα με το άρθρο 64(1) του Νόμου, κατά την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές εντός της Κύπρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, πρέπει να πληρούνται οι όροι του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ. |
|  | ΜΕΡΟΣ V – Εποπτεία, Συμμόρφωση, Ενημέρωση, Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις |
| Εποπτεία από τον Επίτροπο Ενημέρωση Επιτρόπου | 9.(1) Για σκοπούς εποπτείας και διασφάλισης της συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων μερών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος μπορεί για τον σκοπό αυτό να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τους εν λόγω οργανισμούς ή πρόσωπα. (2) Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να ενημερώνουν τον Επίτροπο για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το παρόν Διάταγμα, και τα οποία δυνατό να αποτελέσουν εμπόδιο στην συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους. |
| Πληροφόρηση καταναλωτών/ συνδρομητών | 10. Όποιος προορίζει εξοπλισμό ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης (με ή χωρίς δυνατότητα λήψης αμφίδρομων υπηρεσιών) για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση στην αγορά, οφείλει να παρέχει ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες ως προς τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά (γενικά, τεχνικά κ.α.) του εν λόγω εξοπλισμού. |
| Αποφάσεις και Διατάγματα | 11. Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και Διατάγματα, ο Επίτροπος μπορεί, κατά την εύλογη κρίση του, να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή Αποφάσεις είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος και την συμμόρφωση των υπόχρεων οργανισμών και κάθε άλλου προσώπου με τις διατάξεις του, και να προβαίνει σε κάθε δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς |
| Δημόσια Διαβούλευση | 12. Ο Επίτροπος δύναται να διοργανώνει δημόσια διαβούλευση για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στο παρόν Διάταγμα, με σκοπό την περιοδική προσαρμογή των διατάξεων του στις εξελίξεις της αγοράς, της τεχνολογίας, της νομοθεσίας και την πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών |
| Τροποποίηση Διατάγματος. | 13. Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί το περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των όποιων Παραρτημάτων του παρόντος Διατάγματος, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του Νόμου. |
| Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος | 14. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

[Άρθρο 6]

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΠΕ (API)

Για σκοπούς καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών των ΔΠΕ (API) υιοθετείται το πρότυπο ETSI ES 201 812 V1.1.2 (2006-08) – Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 12)

ΗΟΠ (EPG) - Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Οι παροχείς ΗΟΠ (EPG) απαιτείται όπως:

α.  εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών ΗΟΠ (EPG) γίνεται με δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους

β. δημοσιεύουν και συμμορφώνονται με αντικειμενικό τρόπο ως προς τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης που παρέχουν.

γ. αποφεύγουν στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένοι με συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή κανάλι, την παροχή ειδικής μεταχείρισης προς αυτό

δ. διασφαλίζουν ότι οι θεατές έχουν την ευχέρεια της λήψης των πληροφοριών που περιέχονται στους ΗΟΠ στην ίδια βάση, δεδομένου ότι οι θεατές έχουν τον εξοπλισμό  για χρήση της υπηρεσίας ΗΟΠ και της λήψης των σχετικών υπηρεσιών προγράμματος

ε.  διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση από και προς όλες τις τηλεοπτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιέχονται στις υπηρεσίες ΗΟΠ, είναι εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους τηλεθεατές οι οποίοι έχουν εξοπλισμό για υπηρεσίες ΗΟΠ

ζ.   συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζει ο Επίτροπος

# Παράρτημα 3

# Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων για Ψηφιακό Τερματικό Τηλεοπτικό εξοπλισμό στη Ευρώπη

DigitalTV Labs

# Footnotes

Ο όρος διαλειτουργικότητα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αιτιολογική σκέψη 31 της Οδηγίας Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕC) ως “φορητότητα του αμφίδρομου περιεχομένου μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών διάθεσης, και την πλήρη λειτουργικότητα του περιεχομένου αυτού στον προηγμένο ψηφιακό αμφίδρομο τηλεοπτικό εξοπλισμό”

www.dvb.org

Διεθνές πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε από την EICTA και τυποποιήθηκε από το IEC (IEC 62216-1) και το CENELEC (ΕΝ 62216-1:2002). Το πρότυπο αυτό εφαρμόζουν η Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Κροατία

Εφαρμόζεται στην Αγγλία

Εφαρμόζεται στην Ιταλία

Εφαρμόζεται στην Σουηδία, Ισλανδία, Δανία, Φινλανδία και Νορβηγία

ETSI TR 102 282 V1.1.1 Standardization Work programme in support of digital interactive television and the effective implementation of article 18 of Directive 2002/21/EC

Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο  πρότυπο έχει υιοθετηθεί από τον ΚΟΤ δεν συνιστά οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους του ΓΕΡΗΕΤ , π.χ. για υιοθέτηση του.  Η υιοθέτηση του από τον ΚΟΤ γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για υποχρεωτική υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτύπων ως Εθνικά πρότυπα χωρίς τροποποιήσεις.

Έκθεση της Contest Consultancy για το CENELEC για λογαριασμό της DG Enterprises of the European Commission: Standardisation in Digital Interactive Television / April 2003

Digital TV Labs

ΔΠΕ με ιδιοκτήτες (Proprietary API’s) – ο όρος αυτός αναφέρεται σε μέρη ή ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ή εξασκούν ιδιωτική ιδιοκτησία, έλεγχο ή χρήση σε πρότυπα (στην περίπτωση μας ΔΠΕ). Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε πρότυπα, συνήθως δεν τα διαθέτουν σε άλλα μέρη ή αν αυτό γίνεται, θέτονται αυστηροί όροι χρήσης τους.

Ανοικτές ΔΠΕ (open API’s) - ο όρος αυτός αναφέρεται σε ΔΠΕ οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες και υλοποιήσιμες. Δίνοντας την δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αποκτήσει και να υλοποιήσει  τα πρότυπα αυτά (στην περίπτωση μας ΔΠΕ), αυτό μπορεί να αυξήσει την συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων μερών του υλισμικού και του λογισμικού, καθώς οποιοσδήποτε με την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και πόρους, μπορεί να κατασκευάσει προϊόντα τα οποία είναι συμβατά και διαλειτουργικά με προϊόντα άλλων κατασκευαστών, τα οποία βασίζονται στα ίδια πρότυπα.

Amendment of the List of standards and/or specifications for electronic communications networks, services and associated facilities and services,  2006/C 71/04 , 23.6.2006

Πηγή: DVB project  office

Μπρουνέϊ, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Θαϋλάνδη, Ινδονησία, Βιετνάμ, Καμποτία, Λάος και Μυανμάρ

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions on interoperability of digital interactive television services, COM (2004)541 final, 30.7.2004

Communication of 2 of February 2006 from the Commission to the Council, on reviewing interoperability of digital interactive television services pursuant to Communication COM()2004 541 of 30 July 2004,

Multimedia Home Platform : DVB Fact Sheet , June 2008

A letter sent by Via Licensing president Jean-Michel Bourdon to the DVB Project on June 12th, 2008 states that the members of the MHP patent pool have decided to remove the requirement for free-to-air broadcasters to pay MHP patent license fees.
(www.vialicensing.com)

Το πρότυπο είναι διαθέσιμο από τα Γραφεία του ΓΕΡΗΕΤ σε Ηλεκτρονική μορφή

The costs of MHP in television receivers: A white paper

OXERA Report – Study on Interoperability, Service Diversity and Business models in Digital Markets – February 2003

Πηγή : Cullen International