ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Εισαγωγή

Στο παρόν Παράρτημα περιλαμβάνονται οι σχετικές πρόνοιες αφορούν στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων εφαρμογής του Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων στο δίκτυο πρόσβασης της ΑΤΗΚ και καλύπτουν τα πιο κάτω θέματα:

- Σημεία εισαγωγής σημάτων και σύνδεση Τελικών χρηστών στο χάλκινο  δίκτυο πρόσβασης.

- Παράμετροι που επηρεάζουν την προσφορά υπηρεσίας σε περιβάλλον ΠΔΣ.

- Λογική Αποτύπωση του δικτύου Πρόσβασης ως αποτέλεσμα των τιμών CAL που αφορούν τα ΣΣΤΥΒ.

- Υλοποίηση Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων.

Μέρος Ι:  Χάλκινο Δίκτυο Πρόσβασης

- Σημεία Εισαγωγής Σημάτων

Τα σημεία εισαγωγής των σημάτων τεχνολογιών xDSL στο δίκτυο πρόσβασης καθορίζονται ως ακολούθως:

  - οι Κεντρικοί Κατανεμητές Καλωδίων (ΚΚΚ)

  - οι Δευτερεύοντες Κατανεμητές Καλωδίων (ΔΚΚ)- Πρωτεύοντες Διακλαδωτές (ΠΔΚ-Cabinet) και Δευτερεύοντες Διακλαδωτές καλωδίων (ΔΔΚ-Pillar) με φορά εκπομπής σημάτων προς τον εξοπλισμό του τελικού χρήστη (downstream)  και

  - το σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού (xDSL modem) του Τελικού Χρήστη με την εσωτερική διακλάδωση των υποστατικών του- με φορά εκπομπής σημάτων προς το δίκτυο του παροχέα (upstream).

Τα σημεία σύνδεσης τοπικού υπο-βρόχου-ΣΣΤΥΒ βάσει του σχεδιασμού του δικτύου πρόσβασης της ΑΤΗΚ είναι οι Πρωτεύοντες και οι Δευτερεύοντες διακλαδωτές καλωδίων και θα χαρακτηρίζονται από την παράμετρο Cabinet Assigned Loss (CAL value).

Τα σημεία εισαγωγής σήματος στο δίκτυο πρόσβασης τα οποία αναλύθηκαν πιο πάνω συνοψίζονται στο πρότυπο μοντέλο δικτύου πρόσβασης που χαρακτηρίζει το δίκτυο πρόσβασης στην Κύπρο που παρουσιάζεται στο γραφικό 1 πιο κάτω.

Γραφικό 1: Πρότυπο Μοντέλο Δικτύου Πρόσβασης

Επεξήγηση Ακρωνυμίων:

MDF: Κεντρικός Κατανεμητής Καλωδίων-ΚΚΚ

SLCP: Σημείο Σύνδεσης Τοπικού Υπο-βρόχου: ΣΣΤΥΒ:

: Πρωτεύοντες Διακλαδωτές Καλωδίων-Cabinets: ΠΔΚ

: Δευτερεύοντες Διακλαδωτές Καλωδίων-Pillars:  ΔΔΚ

NTP: Σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού (xDSL modem) του Τελικού Χρήστη με την εσωτερική διακλάδωση των υποστατικών του: ΣΣΤΕ

Οι παροχείς υποχρεούνται να συνδέουν τον εξοπλισμό τους μόνο στα προκαθορισμένα σημεία ως αυτά καθορίζονται στο περιεχόμενο του παραρτήματος 8- ως αυτό αναθεωρείται βάσει των αλλαγών στην τοπολογία του δικτύου πρόσβασης- του εν ισχύ Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο και Υπο-βρόχο ως αυτό εγκρίθηκε από τον Επίτροπο.

Η εισαγωγή σημάτων τεχνολογίας xDSL στο δίκτυο πρόσβασης σε σημεία πέραν των προαναφερόμενων δεν επιτρέπεται και οι παροχείς οφείλουν να περιορίζουν την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού ΠΨΣΓ ή ΑΠΨΣΓ στα σημεία αυτά.

Αναθεώρηση του πλάνου διαχείρισης συχνοτήτων για συμπερίληψη καινούργιων σημείων εισαγωγής σημάτων τεχνολογιών xDSLθα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου σε σχετικό αίτημα που θα απευθύνεται από οποιοδήποτε παροχέα ή/και παροχείς στο ΓΕΡΗΕΤ.

- Σύνδεση Τελικών Χρηστών-Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε Τοπικούς Βρόχους και Υπο-βρόχους

Η ΑΤΗΚ υποχρεούται όπως διαθέτει το σύνολο των τοπικών βρόχων και υπο-βρόχων (ενεργούς και ανενεργούς) του Δικτύου Πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους παροχείς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης ως οι πρόνοιες του εν ισχύ Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο και Υπο-βρόχο ΑΤΗΚ 2007, ως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Επίτροπο.

Στις περιπτώσεις που τεχνικοί περιορισμοί όπως π.χ. ενεργός εξοπλισμός που λειτουργεί στον τοπικό βρόχο, επιβάλει την μη διαθεσιμότητα του, η ΑΤΗΚ θα μεριμνά όπως προσφέρονται στον παροχέα που έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για αδεσμοποίητη πρόσβαση, επαρκείς εναλλακτικές λύσεις όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Τα αποτελέσματα της έρευνας της ΑΤΗΚ από όπου πιθανόν να προκύπτει μη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων θα κοινοποιείται στον Επίτροπο.

Κάθε τελικός χρήστης-μέσω του χάλκινου βρόχου- συνδέεται μόνο με ένα σημείο σύνδεσης τοπικού υπο-βρόχου- ΠΔΚ ή ΔΔΚ και λαμβάνει ευρυζωνικές υπηρεσίες από ένα μόνο ΑΠΨΣΓ. Ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός Απομακρυσμένου Πολυπλέκτη Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής, ΑΠΨΣΓ, τεχνολογίας ADSL2+  θα συνδέονται και θα εισάγουν σήματα τεχνολογίας ADSL2+/VDSL2 μόνο σε ΠΔΚ ή μόνο σε ΔΔΚ.

Στις περιπτώσεις που Δευτερεύων Διακλαδωτής Καλωδίων που καθορίζεται ως ΣΣΤΥΒ-με δυνατότητα να συνδεθεί εξοπλισμός ΑΠΨΣΓ- είναι συνδεδεμένος  με ΠΔΚ-cabinet στον οποίο συνδέεται ήδη ΑΠΨΣΓ που εξυπηρετεί ενεργούς συνδρομητές, τότε οι συνδρομητές αυτοί για να συνεχίσουν να λαμβάνουν, ανεπηρέαστα από παρεμβολές, ευρυζωνικές υπηρεσίες θα μεταφέρονται στον εξοπλισμό ΑΠΨΣΓ που συνδέεται στον Δευτερεύων Διακλαδωτή- pillar.

Στις περιπτώσεις που ΠΔΚ συνδέεται με πέραν του ενός ΔΔΚ μέσω διαφορετικών συνδετικών καλωδίων η σύνδεση εξοπλισμού ΑΠΨΣΓ τόσο στον ΠΔΚ και στον ΔΔΚ επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν συνδρομητές οι οποίοι λαμβάνουν ευρυζωνικές υπηρεσίες- μέσω του ιδίου καλωδίου που συνδέει τον ΠΤΚ και τον ΔΔΚ. Σε αυτή την περίπτωση οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών θα εξυπηρετούνται από τον πολυπλέκτη που συνδέεται στον ΔΔΚ.

Στις περιπτώσεις όπου ΔΔΚ συνδέεται με διαφορετικά συνδετικά καλώδια τόσο με τον ΠΔΚ όσο και απευθείας με τον ΚΚΚ και ο ΔΔΚ λειτουργεί ως ΣΣΤΥΒ με την σύνδεση ΑΠΨΣΓ, τότε  ο ΠΔΚ παύει να λειτουργεί ως ΣΣΤΥΒ για τους υπο-βρόχους που καταλήγουν στον ΔΔΚ αλλά παραμένει να λειτουργεί ως σημείο εισαγωγής σήματος για τους υπο-βρόχους οι οποίοι εξυπηρετούνται- χωρίς να συνδέονται στον ΔΔΚ- από τον ΠΔΚ.

Μέρος ΙΙ: Παράμετροι που επηρεάζουν την προσφορά υπηρεσίας σε περιβάλλον ΠΔΣ

- Cabinet Assigned Loss

Για τον καθορισμό των μασκών φάσματος/προφίλ ρυθμίσεων εξοπλισμού για τα διάφορα σημεία εισαγωγής σήματος στο δίκτυο πρόσβασης, θα χρησιμοποιείται το «ηλεκτρικό μήκος» του τοπικού βρόχου και υπο-βρόχου με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών και ανακρίβεια στον καθορισμό των παραμέτρων σχετικά με τις μάσκες φάσματος για τα διάφορα σημεία εισαγωγής σήματος τεχνολογίας xDSL.

Ο χαρακτηρισμός ενός σημείου σύνδεσης τοπικού υπο-βρόχου- ΣΣΤΥΒ- SubLoop Connection Point SLCP- στη βάση του «ηλεκτρικού μήκους» αφαιρεί την αμφισημία/ambiguity στην κατανόηση και καθορισμό των χαρακτηριστικών του ΣΣΤΥΒ αφού λαμβάνεται υπόψη ο συνδυασμός των διαφόρων μηκών και διαμέτρων των καλωδίων που πιθανό να συνθέτουν την διαδρομή του χάλκινου ζεύγους στο δίκτυο πρόσβασης- η συνολική εξασθένηση της γραμμής και όχι μόνο το μετρικό μήκος του βρόχου/υπο-βρόχου.

Η ΑΤΗΚ  η οποία διαχειρίζεται και συντηρεί τους πόρους του δικτύου πρόσβασης υποχρεούται να καθορίσει κατόπιν μετρήσεων την τιμή της παραμέτρου Cabinet Assigned Loss (CAL value) για όλα τα υφιστάμενα σημεία σύνδεσης τοπικών υπο-βρόχων στο δίκτυο πρόσβασης (cabinets or pillars, ΠΔΚ ή ΔΔΚ). Η τιμή της παραμέτρου αυτής θα κοινοποιείται σε όλους τους παροχείς οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αποδεσμοποίηση τοπικών υπο-βρόχων στο συγκεκριμένο ΣΣΤΥΒ (cabinet ή pillar).

Στην περίπτωση αλλαγών στην αρχιτεκτονική/τοπολογία του δικτύου πρόσβασης ως αυτή έχει σήμερα, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων ΣΣΤΥΒ στο δίκτυο πρόσβασης, η ΑΤΗΚ υποχρεούται να προβαίνει σε μετρήσεις για καθορισμό της παραμέτρου CAL value και να κοινοποιεί την πληροφορία αυτή σε όλους τους παροχείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς υπο-βρόχους στα νέα ΣΣΤΥΒ. Η πληροφόρηση σχετικά με τα νέα ΣΣΤΥΒ που δημιουργούνται θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υπο-βρόχο.

Το εύρος/πλαίσιο τιμών της παραμέτρου Cabinet Assigned Loss (CAL value) για τα ΣΣΤΥΒ ορίζεται προκαταρκτικά από 0dB μέχρι 52db. Η οριστική μέγιστη τιμή που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο πρόσβασης στην Κύπρο αποτελεί αντικείμενο επαλήθευσης/εξακρίβωσης και καθορισμού μετά από την άσκηση «χαρακτηρισμού» των ΣΣΤΥΒ από την ΑΤΗΚ. Η μέγιστη τιμή θα καθοριστεί μετά από την ολοκλήρωση των μετρήσεων στις οποίες θα προβεί η ΑΤΗΚ σε όλους τους ΔΚ-ΣΣΤΥΒ και θα είναι η τιμή της παραμέτρου CAL η οποία θα καταγραφεί να χαρακτηρίζει την πλειονότητα των ΣΣΤΥΒ. Τα σημεία σύνδεσης τοπικού υπο-βρόχου που θα καταγραφούν να φέρουν τιμή παραμέτρου CAL μεγαλύτερη από τη μέγιστη θα χαρακτηρίζονται από τιμή παραμέτρου CAL ίση με τη μέγιστη τιμή.

- Διαμόρφωση Ισχύος

Η τιμή της παραμέτρου CAL χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπτής συχνότητας - Maximum Usable Frequency – που ορίζεται ως η μεγαλύτερη συχνότητα σήματος εκπομπής που θα χρησιμοποιηθεί για παροχή υπηρεσιών από τον εξοπλισμό πολυπλέκτη που εξυπηρετεί τον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων-MDF based deployments.

Ως αποτέλεσμα,  η μέγιστη επιτρεπτή συχνότητα καθορίζει το βαθμό διαμόρφωσης της ισχύος (shaping or masking)  του σήματος εκπομπής τεχνολογίας ADSL2/2+/VDSL2 (downstream spectrum) που απαιτείται να συμπεριληφθεί στις ρυθμίσεις λειτουργίας των ΑΠΨΣΓ με στόχο την ελαχιστοποίηση του φαινομένου των παρεμβολών/υποβάθμισης της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους  τελικούς χρήστες από τον εξοπλισμό στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων.

Μέχρι την 1η Ιουνίου 2009, ο εξοπλισμός ΑΠΨΣΓ όλων των παροχέων, περιλαμβανομένων –υφιστάμενων και αναπτύξεων που θα λάβουν χώρα μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης σε σημεία σύνδεσης τοπικού υπο-βρόχου, θα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα PSD shaping (διαμόρφωση της ισχύος των τόνων του σήματος εκπομπής για συχνότητες μικρότερες της μέγιστης επιτρεπτής συχνότητας-Maximum Usable Frequency)-βάσει των προτύπων ITU-T G.997.1 (Physical Layer Operations and Maintenance), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2plus) and G.993.2 (VDSL2)  ή την δυνατότητα PSD Masking (μηδενισμός της ισχύος των τόνων του σήματος εκπομπής για συχνότητες μικρότερες της μέγιστης επιτρεπτής συχνότητας-Maximum Usable Frequency).

Όπως έχει προαναφερθεί η τιμή της παραμέτρου CAL που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη Μέγιστη Επιτρεπτή Συχνότητα καθορίζει τον βαθμό εφαρμογής της διαμόρφωσης της ισχύος εκπομπής σήματος- PSD shaping και στην περίπτωση της εφαρμογής της τεχνικής του PSD masking τους τόνους/συχνότητες (αριθμητικά) στο φάσμα μετάδοσης δεδομένων downstream οι οποίοι θα απενεργοποιηθούν δηλ. θα μηδενιστεί η ισχύ εκπομπής σε αυτούς τους τόνους/συχνότητες του σήματος.

Ο πίνακας 1παρουσιάζει την αντιστοιχία των τιμών των παραμέτρων CAL και MUF όπως αυτές εξάγονται και αποτελούν μέρος του Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων που εφαρμόζονται στο δίκτυο πρόσβασης της British Telecom στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα 1- τιμές CAL από 0 μέχρι 26- αντιστοιχούν σε ΣΣΤΥΒ εντός του εσωτερικού δακτυλίου όπως περιγράφεται στο σημείο 9.

| CAL Value | MUF (MHz) | CAL Value | MUF (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2.208 | 28 | 1.489 |
| 2 | 2.208 | 30 | 1.37 |
| 4 | 2.208 | 32 | 1.282 |
| 6 | 2.208 | 34 | 1.203 |
| 8 | 2.208 | 36 | 1.132 |
| 10 | 2.208 | 38 | 1.04 |
| 12 | 2.208 | 40 | 0.939 |
| 14 | 2.208 | 42 | 0.85 |
| 16 | 2.208 | 44 | 0.772 |
| 18 | 2.208 | 46 | 0.701 |
| 20 | 2.208 | 48 | 0.639 |
| 22 | 2.005 | 50 | 0.582 |
| 24 | 1.759 | 52 | 0.552 |
| 26 | 1.58 |  |  |

Πίνακας 1 : Αντιστοιχία τιμών MUF και CAL

Επιπρόσθετα, οι τόνοι/συχνότητες της σειράς A43c  όπως καθορίζονται στο πρότυπο της ITU-T G.994.1 (Handshake) υποστηρίζονται από τον εξοπλισμό πολυπλέκτη και απο/διαμορφωτή και στα δύο άκρα εκπομπής/λήψης της συνδρομητικής γραμμής.

Συστήνεται όπως για σκοπούς μεγιστοποίησης της απόδοσης των τεχνολογιών σχετικά με το εύρος ζώνης των παρεχομένων υπηρεσιών σε συνάρτηση της απόστασης των υποστατικών του συνδρομητή από το σημείο εκπομπής ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί υποστηρίζει την δυνατότητα PSD shaping. Το PSD Shaping θα εφαρμόζεται για την εκπομπή των σημάτων με φορά προς τα υποστατικά/εξοπλισμό του τελικού χρήστη (downstream spectrum).

Για συχνότητες μεγαλύτερες της “Μέγιστης Επιτρεπτής Συχνότητας ”- MUF ο εξοπλισμός μπορεί να εκπέμπει με μέγιστη ισχύ. Η «κατάλληλη» διαμόρφωση της ισχύος του σήματος εκπομπής στο σημείο σύνδεσης του τοπικού υπο-βρόχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε τα σήματα τεχνολογίας ADSL2+ και VDSL2 τα οποία θα εισαχθούν στο δίκτυο πρόσβασης από οποιοδήποτε ΑΠΨΣΓ δεν επηρεάζουν δυσμενώς – τεχνικά προβλήματα στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης με άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,- τα σήματα τα οποία εισάγονται στο δίκτυο από τον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων και φθάνουν στο ίδιο σημείο σε μεγάλο βαθμό εξασθενημένα λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών των χάλκινων βρόχων.

Ομαδοποίηση Διακλαδωτών Καλωδίων και υποστήριξη PSD shaping

Το PSD shaping παρουσιάζεται ως ο βέλτιστος τεχνικός τρόπος μείωσης της ισχύος του σήματος εκπομπής, αφού εν αντιθέσει με την εφαρμογή της τεχνικής του PSD masking γίνεται μεταφορά δεδομένων ακόμα και σε συχνότητες στις οποίες έχει μειωθεί η ισχύ εκπομπής, ούτως ώστε να συνάδει με τα όρια ισχύος εκπομπής που θέτονται με τον καθορισμό και εφαρμογή των μασκών φάσματος στα σημεία σύνδεσης υπο-βρόχου. Η δυνατότητα εφαρμογής του PSD shaping παρέχεται με αναβάθμιση του λογισμικού των καρτών συνδρομητικής γραμμής (line cards) του εξοπλισμού του πολυπλέκτη και γενικότερα του λογισμικού του εξοπλισμού του πολυπλέκτη ή αντικατάσταση των συνδρομητικών καρτών τεχνολογίας ADSL2+ ή VDSL2. Η υποστήριξη της δυνατότητας του PSD shaping ανά θύρα σύνδεσης συνδρομητή της κάρτας γραμμής είναι εφικτή αλλά παρουσιάζει πολυπλοκότητα στην εφαρμογή και διαχείριση του και ως εκ τούτου δεν συστήνεται.

Ο εξοπλισμός ΑΠΨΣΓ στο δίκτυο πρόσβασης- για υφιστάμενες ή οποιεσδήποτε μελλοντικές αναπτύξεις- υποστηρίζει τη διαμόρφωση/καθορισμό πολλαπλών προφίλ ισχύος εκπομπής σημάτων τεχνολογίας ADSL2+/VDSL2 για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου CAL value. Η δυνατότητα της υποστήριξης πολλαπλών CAL values θα γίνεται ανά συνδρομητική κάρτα  και εξυπηρετεί την ομαδοποίηση-grouping των διακλαδωτών-πρωτευόντων ή/και δευτερευόντων που χαρακτηρίζονται από διαφορετική τιμή της παραμέτρου CAL.

Για εφαρμογή του πιο πάνω σχεδιασμού σε  διακλαδωτές (πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες) που ανήκουν σε οποιαδήποτε ομαδοποίηση κατόπιν επιλογής των παροχέων, κάθε διακλαδωτής θα εξυπηρετείται μέσω αποκλειστικής συνδρομητικής κάρτας (ADSL2+/VDSL2 line card) του ΑΠΨΣΓ και η σύνδεση του με τον πολυπλέκτη θα υλοποιείται με τη χρήση ξεχωριστού/αποκλειστικού συνδετικού καλωδίου πρόσδεσης(tie cable).

Μέρος ΙΙΙ:	Λογική Αποτύπωση του δικτύου Πρόσβασης ως αποτέλεσμα των τιμών που αφορούν το CAL

Το περιεχόμενο του παρόντος Μέρους αποτελεί απόρροια της αξιολόγησης των και των αποτελεσμάτων των δοκιμών/μετρήσεων που διενήργησαν οι παροχείς και κοινοποίησαν στον Επίτροπο στα πλαίσια της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης. Τα σενάρια δοκιμών περιγράφονται αναλυτικά στο εισηγητικό έγγραφο ΓΕΡΗΕΤ το οποίο υπήρξε αντικείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Λογική Αποτύπωση του Δικτύου Πρόσβασης

Αποτύπωση στη βάση Τριών (3) δακτυλίων- Ζωνών

Το δίκτυο πρόσβασης, όσον αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΠΨΣΓ, αποτυπώνεται σε λογικό επίπεδο σε τρεις ζώνες/δακτυλίους που οριοθετούνται μεταξύ τους σύμφωνα με τις τιμές της παραμέτρου CAL value για τα ΣΣΤΥΒ.

Γραφικό 4: Λογική Αποτύπωση Δικτύου Πρόσβασης στη βάση σχεδιασμού 3 δακτυλίων.

Οι τρεις ζώνες/δακτύλιοι εγκατάστασης εξοπλισμού ΑΠΨΣΓ που θα καθορίσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό ευρυζωνικών υποδομών οριοθετούνται ως ακολούθως:

- Εσωτερικός Δακτύλιος: Ο δακτύλιος εξυπηρετεί Διακλαδωτές Καλωδίων που χαρακτηρίζονται από τιμές CAL value 0 μέχρι 20 db. (0 db≤ SLCP CAL value ≤ 20 db).

- Κεντρικός Δακτύλιος: Ο δακτύλιος εξυπηρετεί Διακλαδωτές Καλωδίων που χαρακτηρίζονται από τιμές CAL value 22 μέχρι 32 db. (22 db≤ SLCP CAL value ≤ 32 db).

- Εξωτερικός Δακτύλιος: Ο δακτύλιος εξυπηρετεί Διακλαδωτές Καλωδίων που χαρακτηρίζονται από τιμές CAL value μεγαλύτερες των 32 db. (SLCP CAL value > 32 db).

Στην γραφική απεικόνιση σημείο αναφοράς όλων των δακτυλίων καθορίζεται ως ο Κεντρικός Κατανεμητής Καλωδίων που εξυπηρετεί την κάθε γεωγραφική περιοχή στη βάση του υφιστάμενου σχεδιασμού του δικτύου πρόσβασης.  Ο Κεντρικός Κατανεμητής Καλωδίων θα λογίζεται ως το σημείο σύνδεσης εξοπλισμού Πολυπλέκτη Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής- ΠΨΣΓ.

Εντός των ορίων του εσωτερικού δακτυλίου οι παροχείς με παρουσία στους ΚΚΚ έχουν πρόσβαση σε περίπου 55% του συνόλου των συνδρομητών (ενεργοί τοπικοί βρόχοι).

Με παρουσία εξοπλισμού στον Κεντρικό Δακτύλιο οι παροχείς δύνανται να εξυπηρετήσουν περίπου 10% των ενεργών συνδρομητικών γραμμών με το υπόλοιπο ποσοστό (≈30%) να εξυπηρετείται με την εγκατάσταση εξοπλισμού εντός των ορίων του Εξωτερικού Δακτυλίου.

Εφαρμογή Σχεδιασμού Τριών (3) Δακτυλίων

Στη βάση του πιο πάνω σχεδιασμού ισχύουν τα ακόλουθα:

- Στον εσωτερικό δακτύλιο στα σημεία σύνδεσης υπο-βρόχου-ΠΔΚ ή ΔΔΚ-των οποίων η τιμή της παραμέτρου CAL είναι μικρότερη των 20db επιτρέπεται η εγκατάσταση/σύνδεση νέων ΑΠΨΣΓ για εισαγωγή σημάτων xDSL (ADSL2+/VDSL2) στο δίκτυο πρόσβασης- σε ΣΣΤΥΒ- μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο ισχύς εκπομπής σημάτων υπόκειται στην απαραίτητη ρύθμιση/PSD shaping για όλο το φάσμα συχνοτήτων (upstream and downstream) βάσει του προτύπου G.997.1. Σημειώνεται ότι η τιμή της παραμέτρου CAL value είναι η ηλεκτρική απόσταση από τον ΚΚΚ μέχρι το σημείο σύνδεσης υπο-βρόχου cabinet or pillar και η τιμή CAL = 20db αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε χιλιομετρική απόσταση- μήκος βρόχου πρωτεύοντος δικτύου 2 χλμ και διάμετρο καλωδίου βρόχου 0.5 χιλιοστόμετρα.

- Εφόσον ακολουθούνται οι πιο πάνω βασικές αρχές για το σχεδιασμό ευρυζωνικών υποδομών εντός των ορίων του εσωτερικού δακτυλίου (0 db≤ SLCP CAL value ≤ 20 db), ο υφιστάμενος εξοπλισμός ΑΠΨΣΓ που είναι συνδεδεμένος σε ΠΔΚ ή ΔΔΚ στα πλαίσια της μέχρι τώρα δραστηριότητας ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών των παροχέων, θα υπόκειται στο κατάλληλο PSD shaping (ολόκληρου του φάσματος συχνοτήτων βάσει του προτύπου G.997.1) του σήματος εκπομπής τεχνολογίας ADSL2+ ή VDSL2.

Εναλλακτικά και σε περίπτωση που ο υφιστάμενος εξοπλισμός δεν μπορεί να υποστηρίξει το κατάλληλο PSD shaping με στόχο η ισχύς εκπομπής σημάτων να είναι χαμηλότερη από την ισχύ εκπομπής που καθορίζουν οι μάσκες φάσματος τότε ο εξοπλισμός θα εκμηδενίζει την ισχύ των τόνων με μικρότερη συχνότητα της MUF δηλ. θα υπόκειται σε full PSD masking.

Η εφαρμογή του PSD masking για ΑΠΨΣΓ σε ΣΣΤΥΒ με CAL value≤ 20db (ADSL2+MUF = 2208 KHz) έχει ως αποτέλεσμα την μηδενική εκπομπή ωφέλιμου/χρήσιμου σήματος για μεταφορά δεδομένων από το δίκτυο προς τον τελικό χρήστη (downstream capacity ≈0 db).

Ως εκ των πιο πάνω, υφιστάμενος εξοπλισμός ο οποίος δεν υποστηρίζει την τεχνική του PSD shaping είτε θα αποσυνδέεται απο το δίκτυο πρόσβασης ή θα μεταφέρεται σε διαφορετική τοποθεσία για να συνδεθεί σε ΣΣΤΥΒ εντός του κεντρικού ή του εξωτερικού δακτυλίου .

- Στον κεντρικό δακτύλιο στα σημεία σύνδεσης υπο-βρόχου-ΠΔΚ ή ΔΔΚ-των οποίων η τιμή της παραμέτρου CAL είναι μεταξύ των ορίων 22 και 32 db (22 db≤ SLCP CAL value ≤ 32 db) θα επιτρέπεται η εγκατάσταση/σύνδεση νέων ΑΠΨΣΓ για εισαγωγή σημάτων xDSL στο δίκτυο πρόσβασης με την προϋπόθεση ότι οι παροχείς θα εφαρμόζουν PSD shaping. Σημειώνεται ότι η τιμή της παραμέτρου CAL value είναι η ηλεκτρική απόσταση από τον ΚΚΚ μέχρι το σημείο σύνδεσης υπο-βρόχου cabinet or pillar και η τιμή CAL = 20db και 30 db αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε χιλιομετρική απόσταση- μήκος βρόχων πρωτεύοντος δικτύου 2  και 3 χλμ και διάμετρο καλωδίου βρόχου 0.5 χιλιοστόμετρα.

- Ο εξοπλισμός πολυπλέκτη ο οποίος εξυπηρετεί ή θα εξυπηρετεί σε μελλοντικές αναπτύξεις ΣΣΤΥΒ- ΠΔΚ ή ΔΔΚ- με τιμή παραμέτρου CAL: 22 db≤ SLCP CAL value ≤ 32 db- εντός των ορίων του κεντρικού δακτυλίου- επιβάλλεται όπως εφαρμόζει τεχνική PSD shaping μόνο για τους τόνους 32 μέχρι 128 (συχνότητες 138 μέχρι 552 KHz) του σήματος εκπομπής τεχνολογίας ADSL 2/2+ και VDSL2 με φορά από το δίκτυο προς τον εξοπλισμό του τελικού χρήστη (downstream spectrum band)..

- Στον εξωτερικό δακτύλιο που περιλαμβάνει σημεία σύνδεσης υπο-βρόχου-ΠΔΚ ή ΔΔΚ- των οποίων η τιμή της παραμέτρου CAL είναι μεγαλύτερη των 32 db (SLCP CAL value > 32 db) θα επιτρέπεται η εγκατάσταση/σύνδεση νέων ΑΠΨΣΓ για εισαγωγή σημάτων xDSL στο δίκτυο πρόσβασης  χωρίς να απαιτείται από τους παροχείς να εφαρμόζουν PSD shaping ή PSD masking στον υφιστάμενο ή για μελλοντικές αναπτύξεις εξοπλισμό ΑΠΨΣΓ.

- Με στόχο την μείωση τυχόν παρεμβολών σημάτων που πιθανό να δημιουργηθούν  με  την εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΠΨΣΓ τεχνολογίας VDSL2 – βλ. μελλοντικές αναπτύξεις εντός των ορίων του εξωτερικού δακτυλίου – όλοι οι παροχείς προτρέπονται όπως εγκαθιστούν τον εξοπλισμό τους σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση από τα ΣΣΤΥΒ-ΠΔΚ ή ΔΔΚ, ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση στην διαφορά του μήκους των συνδετικών καλωδίων που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς παροχείς για σύνδεση των ΑΠΨΣΓ με τον ίδιο διακλαδωτή καλωδίων.

- Η σύνδεση του εξοπλισμού του κάθε παροχέα με τον Διακλαδωτή σε κοντινή απόσταση το ΣΣΤΥΒ με αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς μεταξύ του μήκους των συνδετικών καλωδίων εξασφαλίζει ότι τα σήματα τεχνολογίας xDSL που εκπέμπονται καταλήγουν στο ΣΣΤΥΒ με περίπου την ίδια ισχύ εκπομπής με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του φαινομένου των παρεμβολών μεταξύ των σημάτων εκπομπής του εξοπλισμού διαφορετικών παροχέων που εξυπηρετούν το ίδιο σημείο σύνδεσης τοπικού υπό-βρόχου.

- Σημειώνεται ότι στην απουσία μασκών φάσματος για  κάθε ΣΣΤΥΒ εντός των ορίων του εξωτερικού δακτυλίου  το επίπεδο ισχύος εκπομπής σήματος την στιγμή που το σήμα φτάνει στο σημείο σύνδεσης υπο-βρόχου καθορίζεται στην μέγιστη τιμή -40 dbm/Hz. Η ισχύς εκπομπής του σήματος στην αρχή του συνδετικού καλωδίου- άκρο όπου συνδέεται ο εξοπλισμός- έχει μεγαλύτερη τιμή με στόχο να αντισταθμίσει την εξασθένηση του σήματος εντός του συνδετικού καλωδίου πρόσδεσης.

- Στη βάση των πιο πάνω οι παροχείς υποχρεούνται να ρυθμίσουν την ισχύ εκπομπής σημάτων σε ψηλότερο επίπεδο στο σημείο σύνδεσης με τον ΚΜ για να αντισταθμίσουν την εξασθένηση του σήματος μέσα στο συνδετικό καλώδιο. Η πρακτική αυτή παρέχει σχετικά μικρή αύξηση στην απόδοση των παρεχομένων υπηρεσιών αφού αντισταθμίζει την εξασθένηση του σήματος στο συνδετικό καλώδιο.

Στις περιπτώσεις που η ΑΤΗΚ προχωρεί σε μελλοντικές αναπτύξεις (βλ. ΑΠΨΣΓ τεχνολογίας VDSL2) σε ΣΣΤΥΒ  εντός των ορίων του εξωτερικού δακτυλίου και δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στους αγωγούς πλησίον ή ακτινωτά της τοποθεσίας του Διακλαδωτή καλωδίων χώρος για να ικανοποιήσει αιτήματα παροχέων για από κοινού χρήση αγωγού, υποχρεούται να  εγκαθιστά τέτοιας χωρητικότητας υποδομή- αγωγό ή αγωγούς- έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση του εξοπλισμού άλλων ενδιαφερομένων παροχέων στους Διακλαδωτές καλωδίων.

Το κόστος εγκατάστασης υποδομής- εφόσον απαιτείται- θα καθορίζεται ανά περίπτωση μετά από μελέτη της ΑΤΗΚ και θα κατανέμεται ισόποσα στους παροχείς οι οποίοι θα αποφασίσουν να κάνουν χρήση του αγωγού.

Η τιμή SLCP CAL value > 32 db για τα διαφορετικά ΣΣΤΥΒ αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε χιλιομετρική απόσταση- μήκος βρόχων πρωτεύοντος δικτύου > 3 χλμ και διάμετρο καλωδίου βρόχου 0.5 χιλιοστόμετρα.

Η μη εφαρμογή της τεχνικής του PSD shaping για ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων των τεχνολογιών ADSL2+ και VDSL2 (upstream and downstream frequency bands) στον εξοπλισμό πολυπλέκτη που είναι συνδεδεμένος ή που θα συνδεθεί μελλοντικά σε ΣΣΤΥΒ εντός του εξωτερικού δακτυλίου αναγνωρίζεται από τον Επίτροπο ότι περιορίζει το εύρος ζώνης των υπηρεσιών που παρέχονται από παροχείς που έχουν προχωρήσει σε εγκατάσταση εξοπλισμού ΠΨΣΓ στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων.

Τεχνολογίες των οποίων η χρήση καλύπτεται από το περιεχόμενο της παρούσας Απόφασης

Τεχνολογία VDSL2:

Σήματα τεχνολογίας VDSL2 θα εισάγονται στο δίκτυο πρόσβασης ως ακολούθως:

- Σήματα με φορά εκπομπής του σήματος από το δίκτυο προς τον εξοπλισμό του τελικού χρήστη (downstream direction)- από εξοπλισμό ΑΠΨΣΓ που συνδέεται σε ΠΔΚ ή ΔΔΚ- και

- Σήματα με φορά εκπομπής από το Σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού (xDSL modem) του Τελικού Χρήστη με την εσωτερική διακλάδωση των υποστατικών του - με φορά εκπομπής σημάτων προς το δίκτυο του παροχέα (upstream).

Ο περιορισμός της εκπομπής των σημάτων VDSL2 στα δύο προαναφερθέντα σημεία δικτύου-  αποσκοπεί στην αποφυγή της εφαρμογής PSD shaping (ή PSD masking) στα σημεία σύνδεσης τοπικού υπο-βρόχου για ελαχιστοποίηση παρεμβολών μεταξύ σημάτων VDSL2 στις περιπτώσεις όπου εισάγονται στο δίκτυο από τα ΣΣΤΥΒ και από τον ΚΚΚ, αφού τα δύο σήματα εκπομπής VDSL2 (ένα από τον ΑΠΨΣΓ στο ΣΣΤΥΒ και το άλλο στον ΚΚΚ) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος ζώνης (downstream spectrum).

Ο εξοπλισμός απο/διαμορφωτή τεχνολογίας VDSL2 ο οποίος εγκαθίσταται στα υποστατικά του χρήστη να υποστηρίζει την τεχνική του Upstream Power Back Off.

Εξοπλισμός πολυπλέκτη, με δυνατότητες εκπομπής σημάτων VDSL2 που θα συνδεθεί στο δίκτυο πρόσβασης θα πρέπει να υποστηρίζει το πλάνο συχνοτήτων υπ’ αριθμό 998 (VDSL2 Band plan 998) για συχνότητες μέχρι 12 MHz ως παρουσιάζεται στο γραφικό 2 που ακολουθεί.

Γραφικό 2 : VDSL2 Band Plans - ITU-T Recommendation G.993.2

Ο Επίτροπος μετά από μελέτη των θέσεων των εμπλεκόμενων παροχέων και των διαφόρων εναλλακτικών προτύπων που αφορούν παροχή συμμετρικού τύπου υπηρεσιών-βλ. πλάνο συχνοτήτων υπ. αριθμό 997-  έχει καταλήξει στην υιοθέτηση του πλάνου συχνοτήτων υπ. Αριθμό 998 για συχνότητες μέχρι 12 MHz, το οποίο παρουσιάζεται κατάλληλο για την παροχή  υπηρεσιών μεγαλύτερης ασυμμετρίας π.χ. υπηρεσίες IPTV.

Επιπρόσθετοι παράμετροι σχετικά με την εφαρμογή της τεχνικής Upstream Power Back-off (UPBO) που παρέχει η τεχνολογία VDSL2, θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των δραστηριοποιημένων, στην σχετική Αγορά, παροχέων δεδομένου ότι οι αναπτύξεις βάσει της τεχνολογίας VDSL2 δεν είναι στα σχέδια των παροχέων τη χρονική περίοδο της έκδοσης της παρούσας απόφασης του Επιτρόπου.

Η εφαρμογή της τεχνικής UPBO είναι απαραίτητη για την βελτίωση της συμβατότητας σε θέματα εκπομπής σήματος τεχνολογίας VDSL2 σε τοπικούς βρόχους/υπο-βρόχους διαφορετικού μήκους οι οποίοι περιέχονται στην ίδια δέσμη καλωδίων.

Η εφαρμογή του UPBO εξασφαλίζει ότι η εκπομπή σήματος τεχνολογίας VDSL2 για συνδρομητές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον εξοπλισμό ΑΠΨΣΓ με φορά από τον εξοπλισμό του συνδρομητή προς το δίκτυο (upstream spectrum capacity) δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εκπομπή σήματος από συνδρομητές οι οποίοι βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από τον εξοπλισμό πολυπλέκτη υπό την προϋπόθεση ότι οι τοπικοί βρόχοι/υπο-βρόχοι των συνδρομητών περιλαμβάνονται στην ίδια δέσμη καλωδίων.

Η εφαρμογή του UPBO είναι εγγενές χαρακτηριστικό του εξοπλισμού VDSL2 στη βάση του σχετικού προτύπου της ITU-T και επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της τιμής των παραμέτρων «a» και «b» στις ρυθμίσεις του εξοπλισμού και στα δύο άκρα της συνδρομητικής γραμμής.

Οι έννοιες των παραμέτρων «a» και «b» καθώς και ο τρόπος εφαρμογής γενικότερα του UPBO καθορίζονται στο πρότυπο ITU-T G.993.2- section 7.2.1.3.2.

Τεχνολογία ADSL2+:

Εξοπλισμός πολυπλέκτη με δυνατότητα εκπομπής σήματος τεχνολογίας ADSL2+ θα συνδέεται στο δίκτυο πρόσβασης στα ακόλουθα σημεία εισαγωγής σήματος:

  - στους Κεντρικούς Κατανεμητές Καλωδίων (ΚΚΚ)

  - στα Σημεία Σύνδεσης Τοπικού Υπο-βρόχου- Πρωτεύοντες Διακλαδωτές (ΠΔΚ-Cabinet) και Δευτερεύοντες Διακλαδωτές καλωδίων (ΔΔΚ-Pillar) με φορά εκπομπής σημάτων προς τον εξοπλισμό του τελικού χρήστη (downstream direction)  και

  - στο σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού (xDSL modem) του Τελικού Χρήστη με την εσωτερική διακλάδωση των υποστατικών του- με φορά εκπομπής σημάτων προς το δίκτυο του παροχέα (upstream).

Οι παροχείς που επιθυμούν να κάνουν χρήση τεχνολογιών ADSL2+ και VDSL2 σε ΠΔΚ ή ΔΔΚ υποχρεούνται να διαμορφώνουν στον κατάλληλο βαθμό την ισχύ εκπομπής του εξοπλισμού του πολυπλέκτη, με στόχο την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ των σημάτων ADSL2+ ή VDSL2 και  των εκπομπών σημάτων τεχνολογίας ADSL/ADSL2 που εισάγονται στον ΚΚΚ.

Τεχνολογίες ADSL και ADSL2

Εξοπλισμός με δυνατότητα εκπομπής σήματος τεχνολογίας ADSL και ADSL2 θα συνδέεται στο δίκτυο πρόσβασης  μόνο στους Κεντρικούς Κατανεμητές Καλωδίων αφού τα συγκεκριμένα πρότυπα τεχνολογίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν την δυνατότητα του PSD shaping. Εναλλακτικά, αυτής της τεχνολογίας εξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί σε ΣΣΤΥΒ με την εφαρμογή PSD masking.

Τεχνολογίες SHDSL και SHDSL.bis

Σήματα τεχνολογίας SHDSL και SHDSL.bis θα εισάγονται στο δίκτυο πρόσβασης ως ακολούθως:

- με σύνδεση εξοπλισμού στον ΚΚΚ  και

- με σύνδεση εξοπλισμού στο σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού (xDSL modem) του Τελικού Χρήστη με την εσωτερική διακλάδωση των υποστατικών του .

Σε αντίθεση με τις τεχνολογίες/πρότυπα ADSL2+ και VDSL2 η τεχνολογία SHDSL χρησιμοποιεί διαμόρφωση τύπου Pulse Amplitude Modulation (PAM) και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζει την δυνατότητα του PSD shaping.

Υπηρεσίες προς συνδρομητές με χρήση της τεχνολογίας SHDSL.bis- εύρος παρεχομένων υπηρεσιών μέχρι 5.7 Mbps θα προσφέρονται μόνο σε συνδρομητές των οποίων τα υποστατικά βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον ΚΚΚ.

Ο περιορισμός της χρήσης της πιο πάνω τεχνολογίας σε βρόχους μικρού μήκους αποσκοπεί στην αποφυγή παρεμβολών που πιθανό να προκαλέσουν τα σήματα τεχνολογίας SHDSL με φορά upstream στα σήματα τεχνολογίας ADSL/ADSL2 από τον ΚΚΚ-φορά downstream και στα σήματα τεχνολογίας ADSL2+/VDSL2 από τα ΣΣΤΥΒ σε βρόχους μεγαλύτερου μήκους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι παρεμβολές σημάτων παρουσιάζονται υπό τη μορφή Near End Crosstalk (NEXT) με αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους συνδρομητές. Τα δυσμενή αποτελέσματα των παρεμβολών θα παρουσιαστούν εντονότερα στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες μεταβλητού/προσαρμοστέου ρυθμού (rate adaptive services).

Τεχνολογίες ISDN BRA και HDSL και άλλες παλαιότερες/υφιστάμενες τεχνολογίες στο δίκτυο πρόσβασης-Legacy Systems

Οι παροχείς δεν υποχρεούνται να αποσυνδέσουν από το δίκτυο πρόσβασης εξοπλισμό ο οποίος υποστηρίζει παλαιότερες τεχνολογίες όπως π.χ. ISDN/ΨΗΔΕΥ, HDSL κ.α., τεχνολογίες οι οποίες δεν παρέχουν την δυνατότητα της κατάλληλης διαμόρφωσης της ισχύος εκπομπής των σημάτων του εξοπλισμού έτσι ώστε συμβαδίζουν με τα προκαθορισμένα επίπεδα εκπομπής σήματος για τα διαφορετικά σημεία εισαγωγής σημάτων στο δίκτυο πρόσβασης.

Όλοι οι παροχείς υπηρεσιών (λιανικών ή χονδρικών) που διαθέτουν υφιστάμενο εξοπλισμό τεχνολογίας που δεν παρέχει την δυνατότητα PSD shaping ενθαρρύνονται όπως σταδιακά προχωρούν σε απόσυρση/αντικατάσταση του συγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού. Νοείται, ότι όλοι οι παροχείς ανεξαιρέτως δεν θα προχωρούν με εγκατάσταση παρόμοιου τύπου εξοπλισμού στο δίκτυο πρόσβασης από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Απόφασης του Επιτρόπου.

Τα προαναφερόμενα συστήματα παλαιότερων τεχνολογιών, τα οποία δεν υποστηρίζουν την δυνατότητα του PSD shaping, λειτουργούν ως πηγές δημιουργίας παρεμβολών για τα σήματα τεχνολογίας ADSL2/2+ και VDSL2.

Σημαντικές πηγές δημιουργίας παρεμβολών σημάτων είναι οι αναγεννητές-regenerators/repeaters σήματος τεχνολογίας HDSL και ως εκ τούτου οι παροχείς οι  οποίοι έχουν ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό αυτού του τύπου υποχρεούνται όπως κοινοποιήσουν την ακριβή θέση των αναγεννητών σημάτων τεχνολογίας HDSL στους υπολοίπους παροχείς με στόχο την προσπάθεια μείωσης των παρεμβολών σημάτων.

Σε περιπτώσεις παρεμβολών που εκπηγάζουν από  εξοπλισμό τεχνολογίας HDSL οποιουδήποτε παροχέα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε συνδρομητές άλλου παροχέα, τότε ο παροχέας που χρησιμοποιεί εξοπλισμό τεχνολογίας HDSL υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση των παρεμβολών και επαναφορά της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στα προηγούμενα επίπεδα. Σε περίπτωση που οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο παροχέας που χρησιμοποιεί εξοπλισμό HDSL δεν ελαχιστοποιήσουν το φαινόμενο των παρεμβολών και αποκαταστήσουν το επίπεδο ποιότητας της λαμβανόμενης υπηρεσίας του συνδρομητή τότε ο εν λόγω παροχέας οφείλει να προβεί αμέσως σε απόσυρση του εξοπλισμού HDSL από το δίκτυο.

Τεχνολογίες/Πρότυπα ADSL2+ Annex A vs. Annex B

Η χρήση του προτύπου τεχνολογίας ADSL2+ Annex B για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες οι οποίοι διαθέτουν συνδέσεις βασικού ρυθμού ΨΗΔΕΥ-ISDN 2B+D, αποτελεί αποδεδειγμένα πηγή παρεμβολών για τα πρότυπα ADSL2+ Annex A και Annex M που χρησιμοποιούνται σε συνδέσεις τύπου PSTN/POTS.

Με στόχο τη μείωση των παρεμβολών μεταξύ τοπικών βρόχων/συνδρομητικών γραμμών που «μεταφέρουν» σήματα διαφορετικών προτύπων τεχνολογίας ADSL, όλοι οι παροχείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν μελλοντικά στην αγορά παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υποχρεούνται να μην προχωρούν στην εγκατάσταση νέων ευρυζωνικών συνδέσεων τεχνολογίας ADSL2/2+ Annex B, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης του Επιτρόπου.

Τα δύο πρότυπα τεχνολογία ADSL2+ Annex A και Annex B παρουσιάζονται να μην είναι συμβατά για το εύρος συχνοτήτων 138 μέχρι 276 KHz όπως φαίνονται στο γραφικό 3.

Γραφικό 3: ADSL2plus Annex A and Annex B Frequency Plans

Από το γραφικό 3 παρατηρείται ότι το σήμα τεχνολογίας Annex A με φορά downstream υπερκαλύπτει -με αποτέλεσμα την δημιουργία παρεμβολών - το σήμα τεχνολογίας Annex B με φορά upstream για τις συχνότητες 138 μέχρι 276 KHz.

Αντίστροφα, για τις ίδιες συχνότητες το σήμα τεχνολογίας Annex B με φορά upstream προκαλεί τηλεφωνική διαφωνία (crosstalk) στο σήμα τεχνολογίας Annex A, φαινόμενο το οποίο είναι αντιληπτό στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει ο τελικός χρήστης.

Και στις δύο περιπτώσεις (θύματα παρεμβολών σε κάθε περίπτωση είναι η συνδρομητική γραμμή η οποία μεταφέρει σήματα τεχνολογίας Annex A downstream και η συνδρομητική γραμμή η οποία μεταφέρει σήματα τεχνολογίας Annex B upstream) το αποτέλεσμα της μη συμβατότητας των δύο τεχνολογιών/προτύπων γίνεται αντιληπτό από τον τελικό χρήστη/συνδρομητή, υπό τη μορφή υποβαθμισμένης ποιότητας- μείωση ταχύτητας αποστολής/λήψης δεδομένων- των ευρυζωνικών υπηρεσιών που λαμβάνει.

Με στόχο την μείωση των παρεμβολών σημάτων που δημιουργούνται από την χρήση των δύο προτύπων στο δίκτυο πρόσβασης, ο Επίτροπος καταλήγει στο  ότι δεν θα επιτρέπεται στο δίκτυο πρόσβασης η εισαγωγή σημάτων τεχνολογίας ADSL2+ Annex B για νέες αναπτύξεις ή/και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε νέους συνδρομητές.

Όσον αφορά τον αριθμό των υφιστάμενων συνδέσεων βασικού ρυθμού ΨΗΔΕΥ-ISDN 2B+D που παρέχονται σε συνδυασμό με ευρυζωνικές υπηρεσίες τεχνολογίας ADSL2+ Annex B, ο Επίτροπος ενθαρρύνει τους παροχείς όπως ενημερώσουν τους υφιστάμενους συνδρομητές τους σχετικά με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στην λήψη ευρυζωνικών υπηρεσιών «εγγυημένης» ποιότητας και όπως παρέχουν στους συνδρομητές εναλλακτικές υπηρεσίες μαζί με τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα π.χ. εκπτώσεις στο τέλος αλλαγής της γραμμής του συνδομητή από ISDN σε PSTN, αποσκοπώντας σε σημαντική μείωση του αριθμού συνδρομητικών γραμμών τύπου Annex B εντός μικρού χρονικού διαστήματος ή ακόμα και σε απόσυρση του εξοπλισμού τεχνολογίας ADSL2+ Annex B από το δίκτυο πρόσβασης.

Η μείωση του αριθμού των συνδέσεων τύπου ISDN Βασικού Ρυθμού και ως συνέπεια η μείωση του αριθμού των συστημάτων χρήσης της τεχνολογίας ADSL Annex B θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων παρεμβολών που παρουσιάζονται τώρα στο δίκτυο πρόσβασης.

Η μετακίνηση των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών από συνδέσεις τύπου ISDN BRA σε συνδέσεις τύπου POTS δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χωρίς την εμφάνιση του φαινομένου των υποβαθμισμένων ποιοτικά υπηρεσιών.

Τεχνολογίες/Πρότυπα ADSL2+ Annex A vs. Annex M

Η συλλογή πληροφοριών από το ΓΕΡΗΕΤ και τους συμβούλους του κατέδειξε ότι πέραν της εφαρμογής των προτύπων Annex A και Annex B στο δίκτυο πρόσβασης, εφαρμόζεται και το πρότυπο τεχνολογίας ADSL2+ Annex M που αποτελεί ελκυστική πρόταση για παροχείς οι οποίοι επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των συνδρομητών για αυξημένες ταχύτητες δεδομένων στην κατεύθυνση upstream.

Η χρήση του εν λόγω προτύπου τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδρομητές με κύριο χαρακτηριστικό το αυξημένο εύρος ζώνης συχνοτήτων εκπομπής σήματος με φορά upstream. Σημειώνεται ότι οι αυξημένοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων (upstream) επιτυγχάνεται με τη εφαρμογή του προτύπου Annex M μόνο σε συνδρομητικές γραμμές μικρού μήκους.

Η εισαγωγή σημάτων τεχνολογίας ADSL2+ Annex M στο δίκτυο πρόσβασης λειτουργεί ως πηγή παρεμβολών για γραμμές τεχνολογίας Annex A αφού οι δύο τεχνολογίες παρουσιάζονται μη συμβατές μεταξύ τους για το εύρος συχνοτήτων 138 μέχρι 276 KHz.

Η μη συμβατότητα των δύο προτύπων τεχνολογίας παρουσιάζεται στο γραφικό 4.

Γραφικό 4: ADSL2+ Annex A and Annex M Frequency Plans

Από το γραφικό 4 παρατηρείται ότι το σήμα τεχνολογίας Annex A με φορά downstream υπερκαλύπτει -με αποτέλεσμα την δημιουργία παρεμβολών - το σήμα τεχνολογίας Annex Μ με φορά upstream για τις συχνότητες 138 μέχρι 276 KHz.

Αντίστροφα, για τις ίδιες συχνότητες το σήμα τεχνολογίας Annex Μ με φορά upstream προκαλεί τηλεφωνική διαφωνία (crosstalk) στο σήμα τεχνολογίας Annex A, φαινόμενο το οποίο είναι αντιληπτό στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει ο τελικός χρήστης.

Και στις δύο περιπτώσεις (θύματα παρεμβολών σε κάθε περίπτωση είναι η συνδρομητική γραμμή η οποία μεταφέρει σήματα τεχνολογίας Annex A downstream και η συνδρομητική γραμμή η οποία μεταφέρει σήματα τεχνολογίας Annex Μ upstream) το αποτέλεσμα της μη συμβατότητας των δύο τεχνολογιών/προτύπων γίνεται αντιληπτό από τον τελικό χρήστη/συνδρομητή, υπό τη μορφή υποβαθμισμένης ποιότητας- μείωση ταχύτητας αποστολής/λήψης δεδομένων- των ευρυζωνικών υπηρεσιών που λαμβάνει.

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρηματικά σχέδια των παροχέων που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά και την δυνατότητα για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών με αυξημένο εύρος ζώνης συχνοτήτων (αυξημένες ταχύτητες υπηρεσιών) του σήματος εκπομπής με φορά προς το δίκτυο (increased upstream capacity) που παρέχει η εφαρμογή της τεχνολογίας ADSL2+ Annex M, ο Επίτροπος καταλήγει όπως επιτραπεί στο δίκτυο πρόσβασης η χρήση εξοπλισμού που υποστηρίζει το πρότυπο ADSL2+ Annex M με εφαρμογή της κατάλληλης ρύθμισης ισχύος εκπομπής σήματος ADSL2+.

Μέρος IV        Υλοποίηση ΠΔΣ

- Επιβολή  Διενέργειας/Χρονοδιαγράμματος Μετρήσεων

Άσκηση «χαρακτηρισμού» Διακλαδωτών Καλωδίων- Σημείων Σύνδεσης Τοπικού Υπο-βρόχου- Καθορισμός της τιμής της παραμέτρου CAL για κάθε διακλαδωτή καλωδίων στο οποίο οι παροχείς δύνανται να συνδέσουν εξοπλισμό ΑΠΨΣΓ- Καθορισμός μέγιστης τιμής παραμέτρου CAL για κάθε ΣΣΤΥΒ.

Σε συνέχεια των σχολίων των παροχέων τα οποία κατατέθηκαν επί του περιεχομένου του προσχεδίου της απόφασης του Επιτρόπου σχετικά με την εφαρμογή Πλάνου διαχείρισης συχνοτήτων και κατόπιν της αξιολόγησης των θέσεων των παροχέων,  εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα/πορίσματα:

Ο καθορισμός της τιμής της παραμέτρου CAL για τα υφιστάμενα ΣΣΤΥΒ στο δίκτυο πρόσβασης  αποτελεί βασική προϋπόθεση για εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδιασμού ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και ελέγχου παρεμβολών σημάτων.

Η άσκηση χαρακτηρισμού-διενέργειας μετρήσεων της τιμής CAL για όλα τα ΣΣΤΥΒ (περίπου 2182 στον αριθμό) με βάση την ηλεκτρική απόσταση του διακλαδωτή από τον Κεντρικό κατανεμητή καλωδίων αναμένεται να ολοκληρωθεί όχι αργότερα από την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Με στόχο την αποφυγή της διακοπής της υπηρεσίας που λαμβάνουν τελικοί χρήστες (ενεργοί βρόχοι) οι μετρήσεις για καθορισμό της τιμής της παραμέτρου CAL θα διενεργηθούν μόνο σε ανενεργά ζεύγη καλωδίων.

Έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ακρίβεια της τιμής της παραμέτρου CAL για κάθε ΣΣΤΥΒ, η ΑΤΗΚ υποχρεούται όπως πραγματοποιεί μετρήσεις σε δέκα (10) ανενεργά ζεύγη ανά ΣΣΤΥΒ, δείγμα το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό έτσι ώστε να μειωθεί το περιθώριο σφάλματος στον καθορισμό της τιμής CAL που θα χαρακτηρίζει το ΣΣΤΥΒ.

Η τελική τιμή της παραμέτρου CAL, που θα χαρακτηρίζει ένα ΣΣΤΥΒ, δύναται να οριστεί στην μέση τιμή των επιμέρους αποτελεσμάτων των μετρήσεων για τους υπο-βρόχους που θα επιλεγούν για τις μετρήσεις.

Η ευθύνη για την επιλογή των κατάλληλων υπο-βρόχων επαφίεται αποκλειστικά στην ΑΤΗΚ βάσει των κριτηρίων ποιότητας/καταλληλότητας βρόχου που εφαρμόζει για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δικούς της συνδρομητές στη βάση των αρχών της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.

Για τον σκοπό αυτό και δεδομένου ότι ένα συνεργείο δύο ατόμων της ΑΤΗΚ μπορεί να διενεργήσει περίπου 60 μετρήσεις ανά βδομάδα (5 εργάσιμες ημέρες) η ΑΤΗΚ θα διαθέσει δύο (2) συνεργεία των δύο (2) ατόμων- τεχνικό προσωπικό- για ολοκλήρωση των μετρήσεων εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Περαιτέρω, για μείωση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τις μετρήσεις η όλη εργασία διενέργειας μετρήσεων από το τεχνικό προσωπικό της ΑΤΗΚ, δύναται να ολοκληρωθεί σε φάσεις, κατά σειρά προτεραιότητας, ως ακολούθως:

- Σε πρώτη φάση θεωρείται απαραίτητο όπως διεξαχθούν μετρήσεις σε Διακλαδωτές καλωδίων που συνδέονται με Κεντρικούς Κατανεμητές καλωδίων που εξυπηρετούν τα αστικά Τηλεφωνικά  Κέντρα τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Στις αστικές αυτές περιοχές έχουν παρουσία όλοι οι δραστηριοποιημένοι/ενεργοί, στην Αγορά, παροχείς με εγκατάσταση εξοπλισμού πολυπλέκτη στους ΚΚΚ και ΔΚ.

- Η παρουσία των εναλλακτικών παροχέων που δραστηριοποιούνται στην σχετική αγορά παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών συνοψίζεται στον πίνακα 2 όπου δίνονται στοιχεία παρουσίας/αριθμού συνδρομητών ανά ενεργό παροχέα καθώς επίσης και τον σχετικό αριθμό Διακλαδωτών που έχουν κοινοποιηθεί στο ΓΕΡΗΕΤ στα πλαίσια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την Αγορά 4.

| Ονομασία Κεντρικού Κατανεμητή Καλωδίων | ΠΑΡΟΧΕΑΣ | Συνολικός Αριθμός Συνδρομητών | Αριθμός Διακλαδωτών ανά Αστικό ΤΚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMETEL | OTENET |  |  |
| ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ | 302 |  | 302 | 21 |
| ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 517 |  | 517 | 26 |
| ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α | 176 | 54 | 230 | 31 |
| ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Β | 107 | 22 | 129 | 16 |
| ΑΓΛΑΓΓΙΑΣ | 687 |  | 687 | 35 |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α | 741 | 159 | 900 | 81 |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Β | 541 | 114 | 655 | 7 |
| ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ (ΝΕΟ) | 565 | 57 | 622 | 47 |
| ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 175 | 18 | 193 | 25 |
| ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 367 |  | 367 | 34 |
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 133 |  | 133 | 14 |
| ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |  | 8 | 8 | -- |
| ΚΑΜΑΡΩΝ | 114 |  | 114 | 17 |
| ΚΑΨΑΛΟΥ | 860 | 98 | 958 | 43 |
| ΚΟΚΚΙΝΩΝ | 519 | 69 | 588 | 25 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | 615 | 100 | 715 | 43 |
| ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 349 | 72 | 421 | 43 |
| ΛΑΤΣΙΩΝ | 369 | 83 | 452 | 38 |
| ΛΕΜΕΣΟΥ | 646 | 89 | 735 | 49 |
| ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | 508 | 128 | 636 | 40 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ | 553 | 57 | 610 | 32 |
| ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 804 | 23 | 827 | 35 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 651 | 14 | 665 | 24 |
| ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 612 | 44 | 656 | 42 |
| ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 747 | 77 | 824 | 47 |
| ΠΑΦΟΥ | 338 | 102 | 440 | 61 |
| ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Λ/ΣΙΑΣ | 5 |  | 5 | -- |

Πίνακας 2 Στοιχεία παρουσίας Εναλλακτικών παροχέων στο Δίκτυο Πρόσβασης

- Στην 1η φάση διενέργειας μετρήσεων ο αριθμός των διακλαδωτών που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνολικού αριθμού διακλαδωτών που εξυπηρετούν ΚΚΚ σε αστικά Τηλεφωνικά Κέντρα.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μετρήσεων για τους διακλαδωτές καλωδίων που εξυπηρετούν τα αστικά ΤΚ που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα προς τους παροχείς είναι η 1η Μαΐου 2009.

- Σε 2η φάση,  αναμένεται να διενεργηθούν μετρήσεις σε Διακλαδωτές καλωδίων, οι οποίοι εξυπηρετούν το υπόλοιπο 50% των ΚΚΚ των αστικών Τηλεφωνικών Κέντρων, στους οποίους υπάρχει παρουσία εξοπλισμού ΠΨΣΓ σε Διακλαδωτές Καλωδίων και στον ΚΚΚ.

Η άσκηση χαρακτηρισμού των διακλαδωτών καλωδιών που εξυπηρετούν αστικά τηλεφωνικά κέντρα θα ολοκληρωθεί, με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα προς τους παροχείς,  όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

- Σε 3η φάση, θεωρείται απαραίτητο όπως διενεργηθούν μετρήσεις σε Διακλαδωτές καλωδίων που συνδέονται με Κεντρικούς Κατανεμητές καλωδίων Τηλεφωνικών κέντρων που εξυπηρετούν αγροτικές περιοχές.

Η ολοκλήρωση των μετρήσεων και καθορισμός της τιμής της παραμέτρου CAL για κάθε διακλαδωτή/ΣΣΤΥΒ χρονοθετεί την έναρξη της δραστηριότητας της ΑΤΗΚ για τον καθορισμό των μασκών φάσματος στον συγκεκριμένο ΔΚ- σημείο σύνδεσης  τοπικού υπο-βρόχου.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των μετρήσεων και στη βάση της συνολικής εικόνας των τιμών της παραμέτρου CAL, η τιμή που θα συγκεντρώσει την πλειονότητα των αποτελεσμάτων ορίζεται ως η μέγιστη τιμή της παραμέτρου CAL για το δίκτυο πρόσβασης.

Η μέγιστη αυτή τιμή θα χρησιμοποιείται ως η τιμή της παραμέτρου CAL για Διακλαδωτές καλωδίων και στις περιπτώσεις οι μετρήσεις για συγκεκριμένο  ΣΣΤΥΒ κατέγραψαν μεγαλύτερη τιμή.

Η ΑΤΗΚ οφείλει όπως παρέχει στοιχεία σχετικά με την τιμή της παραμέτρου CAL σε όλους τους παροχείς οι οποίοι αιτούνται παροχή υπηρεσίας αποδεσμοποίησης τοπικού υπο-βρόχου σε ΣΣΤΥΒ.

Περαιτέρω, η ΑΤΗΚ υποχρεούται όπως συμπεριλάβει στο παράρτημα 8 του εν ισχύ Υπόδειγματος (ΥΠΑΠΤΒ ΑΤΗΚ) σχετικό πίνακα που να παρουσιάζει τις τιμές CAL ανά ΔΚ ανά ΚΚΚ και να εισάξει την σχετική πληροφόρηση (CAL value ανά ΔΚ ανά ΚΚΚ/ΑστΚέντρο)  στην βάση δεδομένων της λογισμικής εφαρμογής WS Tool, χωρίς να διαφοροποιηθεί το υφιστάμενο τέλος πρόσβασης (database hit) στην εφαρμογή.

Ανάκτηση του κόστους διενέργειας μετρήσεων από την ΑΤΗΚ

Η διεξαγωγή των μετρήσεων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών της παραμέτρου CAL και η διαμόρφωση Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων είναι ευθύνη της ΑΤΗΚ ως διαχειριστής του δικτύου πρόσβασης.

Ο Επίτροπος μετά από μελέτη των θέσεων/σχολίων των παροχέων για επιμερισμό του κόστους των μετρήσεων- που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΑΤΗΚ ανέρχεται συνολικά στις περίπου 230,000 ευρώ- θεωρεί δόκιμο όπως το κόστος των μετρήσεων διαιρεθεί με τον συνολικό αριθμό των τοπικών υπο-βρόχων- ενεργών και ανενεργών- οι οποίοι συνδέονται σε όλους τους διακλαδωτές καλωδίων- έτσι ώστε να υπολογιστεί από την ΑΤΗΚ το μοναδιαίο επιπρόσθετο κόστος για την παροχή του βρόχου ή υπο-βρόχου που αναλογεί στο κόστος μετρήσεων.

Ο κάθε εναλλακτικός παροχέας υποχρεούται να καταβάλει στην ΑΤΗΚ το εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στον υφιστάμενο αριθμό βρόχων ή υπο-βρόχων στους οποίους έχει ήδη προχωρήσει σε αποδεσμοποίηση.

Η ΑΤΗΚ θα καλύψει το κόστος για τους βρόχους/υπο-βρόχους των δικών της συνδρομητών (τηλεφωνίας ή/και ευρυζωνικών υπηρεσιών).

Οι παροχείς οι οποίοι αιτούνται αποδεσμοποίηση νέων τοπικών βρόχων ή/και υπο-βρόχων θα καταβάλουν, επιπρόσθετα του τέλους παροχής της υπηρεσίας ως αυτό έχει εγκριθεί από τον Επίτροπο, το αντίστοιχο τέλος το οποίο θα καλύπτει το μοναδιαίο κόστος για την διενέργεια των μετρήσεων.

Το τέλος θεωρείται εφάπαξ και σε καμία περίπτωση τα συνολικά έσοδα της ΑΤΗΚ δεν υπερβαίνουν το κόστος των μετρήσεων.

3.    Επακόλουθες Ενέργειες- Υλοποίησης σχεδιασμού 3 δακτυλίων-Εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων

Καθορισμός Μασκών Φάσματος για όλα τα σημεία σύνδεσης Υπο-βρόχου

Η ΑΤΗΚ, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παροχείς προβαίνει σε μετρήσεις για τον καθορισμό μασκών φάσματος για κάθε υφιστάμενο ΣΣΤΥΒ το οποίο εξυπηρετείται από εξοπλισμό ΑΨΠΣΓ.

Με τον καθορισμό/οριστικοποίηση των μασκών φάσματος-προφίλ ρυθμίσεων ισχύος εκπομπής εξοπλισμού ανά ΣΣΤΥΒ από την ΑΤΗΚ, αυτές κοινοποιούνται στον Επίτροπο για έγκριση. Οι σχετικές εργασίες για καθορισμό των μασκών φάσματος για τα ΣΣΤΥΒ που περιλαμβάνονται στην 1η φάση μετρήσεων θα ολοκληρωθούν μέχρι την 1η Μαΐου 2009.

Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να καθοριστούν οι μάσκες φάσματος για κάθε ΣΣΤΥΒ όλοι οι παροχείς υποχρεούνται όπως εφαρμόζουν κατάλληλη μείωση- εφαρμογή του PSD masking- της ισχύος εκπομπής σημάτων στα ΣΣΤΥΒ μέχρι η ΑΤΗΚ να ολοκληρώσει τις μετρήσεις για εξακρίβωση της τιμής της παραμέτρου CAL.

Αντικατάσταση εξοπλισμού CPE – Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασης και κόστος αντικατάστασης.

Η υποστήριξη της τεχνικής του PSD shaping για σωστή εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων δεν περιορίζεται στην υποστήριξη και εφαρμογή του PSD shaping μόνο από τον εξοπλισμό του απομακρυσμένου πολυπλέκτη αλλά είναι εξίσου σημαντικό- για να μπορεί ο συνδρομητής να λαμβάνει ευρυζωνικές υπηρεσίες- ο εξοπλισμός απο/διαμορφωτή – Customer Premises Equipment CPE- να υποστηρίζει τα σχετικά πρότυπα.

Ο Επίτροπος αφού μελέτησε τα σχετικά σχόλια των παροχέων αποφασίζει ότι, ο υφιστάμενος εξοπλισμός τύπου CPE που βρίσκεται εγκατεστημένος στα υποστατικά των συνδρομητών, και ο οποίος δεν υποστηρίζει ή δεν παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης του έτσι ώστε να υποστηρίζει τα σχετικά πρότυπα και την δυνατότητα PSD shaping, αποσύρεται από το δίκτυο πρόσβασης.

Νοείται ότι ο εξοπλισμός ο οποίος συνδέεται στα σημεία απολήξεως του δικτύου πρόσβασης-NTP από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Επιτρόπου και μετέπειτα υποστηρίζει την δυνατότητα PSD shaping στη μορφή που καθορίζεται στο μέρος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.

Οι παροχείς υποχρεούνται όπως μέχρι την 1η Ιουνίου 2009, ημερομηνία εφαρμογής στο δίκτυο πρόσβασης του Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων, ο συναφής εξοπλισμός τύπου CPE που δεν υποστηρίζει την δυνατότητα PSD shaping αντικατασταθεί. Οι παροχείς υποχρεούνται όπως προβούν στην σταδιακή αναβάθμιση του εξοπλισμού τους το συντομότερο δυνατό με προτεραιότητα στην αντικατάσταση εξοπλισμού συνδρομητών που εξυπηρετούνται από πολυπλέκτες, ΚΚΚ ή ΣΣΤΥΒ σε αστικές περιοχές. Το πλάνο αναβάθμισης/αντικατάστασης του εξοπλισμού δύναται να ακολουθεί το πλάνο διεξαγωγής μετρήσεων που επιβάλλεται πιο πάνω.

Το κόστος αντικατάστασης του εξοπλισμού τύπου CPE θα καλύπτεται αποκλειστικά από τον κάθε παροχέα για τους δικούς του συνδρομητές.

# Footnotes

Ορίζεται ως η εξασθένηση του σήματος τεχνολογίας xDSL μεταξύ του ΚΚΚ και του ΔΚ η οποία  καταγράφεται στα 300 KHz .

Σημειώνεται ότι το 90% των υποστατικών συνδρομητών που συνδέονται σε συγκεκριμένο Διακλαδωτή Καλωδίων – για την πλειονότητα του αριθμού των διακλαδωτών- βρίσκονται εντός ακτίνας ενός (1) χιλιομέτρου από το ΣΣΤΥΒ.

Βλ. πρόνοιες εν ισχύ ΥΠΑΠΤΒ ΑΤΗΚ 2007 ως αυτό τροποποιήθηκε από τον Επίτροπο με σχετικό διάταγμα του.

Από στοιχεία του δικτύου πρόσβασης της ΑΤΗΚ 101 ΔΔΚ του δικτύου προσβασης είναι συνδεδεμένοι απευθείας με τον ΚΚΚ χωρίς να συνδέονται προηγουμένως με ΠΔΚ, 6 ΔΔΚ συνδέονται με ΠΔΚ και 12 ΔΔΚ συνδέονται με διαφορετικά καλώδια με ΠΔΚ και τον ΚΚΚ.

Ορίζεται ως η εξασθένηση του σήματος τεχνολογίας xDSL που προκαλείται από τα φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του χάλκινου βρόχου η οποία  μετρείται στα 300 KHz και εκφράζεται σε decibels (db).

Η τιμή 0 db θα χαρακτηρίζει ΣΣΤΥΒ (ΔΚ) που παρουσιάζονται «μεταλλικά απομονωμένα» από τον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων με μελλοντικές  αναπτύξεις τεχνολογιών FTTX- αναπτύξεις με χρήση καλωδίων οπτικών ινών.

Με σταδιακές αυξήσεις  2 db.

Βλ. Σχετικά πρότυπα ITU-T.

Στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν από την ΑΤΗΚ στο ΓΕΡΗΕΤ

Από στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ η ΑΤΗΚ διαθέτει μεγάλο αριθμό αναγεννητών σημάτων τεχνολογίας HDSL.

Πρακτική λύση για την μείωση ή ελαχιστοποίηση των παρεμβολών σημάτων δυνατό να είναι η αναδρομολόγηση από την ΑΤΗΚ του τοπικού βρόχου συνδρομητή του εναλλακτικού παροχέα σε διαφορετικό καλώδιο ή δέσμη χάλκινων ζευγών από αυτό που περιέχει τη σύνδεση HDSL με στόχο την επίλυση του προβλήματος.

Στοιχεία ΑΤΗΚ

Θέση ΑΤΗΚ στις γραπτές θέσεις επί των προτάσεων των συμβούλων, επιστολή ΑΤΗΚ ημερ. 2 Ιουλίου 2008.

Στοιχεία Δεκ 07

Το σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού (xDSL modem) του Τελικού Χρήστη με την εσωτερική διακλάδωση των υποστατικών του